HG滚筒刮板干燥机

使

用

说

明

书

常州苏群干燥设备有限公司

厂址：江苏常州市天宁区郑陆镇三河口工业区     邮编：213000

电话：0519-89809868     13016868786

http：//www.suqungz.com        E-mail：czwfm168@126.com

目　录

一、概况

二、组成部分

三、电气控制柜原理

四、使用安全技术操作规程

五、安装调试

六、注意事项

七、维护保养及检修

- 概况：

HG系列滚筒式干燥机的工作原理是让液状或泥桨状物料在水蒸汽或其他热载体加热的滚筒表面形成薄膜，滚筒转一圈的过程中便被干燥完毕，用刮刀把产品刮下来，露出的滚筒表面再次与原料接触并形成薄膜进行干燥。

[产品特点](1)以蒸汽为热源，受热面积大，热效率高，加热均匀。(2)干燥速率大，筒壁上湿料膜的传热与传质过程由里向外方向一致，温度梯大，使料膜表面保持较高的蒸发温度。(3)干燥时间短，约10-15S，适合热敏性物料。(4)操作简便，维修方便。

HG系列滚筒式干燥机，由主滚筒、机架、加料装置(上部加料或下部浸料)、驱动机构、螺旋送料装置、吸尘装置、刮刀装置等部件组成

滚筒刮板干燥机是一种液体或浆料的成型干燥设备，它可以将高温饱和盐溶液冷却结晶形成固体片状，也可以将浆料加热干燥成固体片状。它通过圆筒壁进行冷却或加热，传热效率高，是连续化生产流水线中结晶成型的理想设备。该机结构紧凑、操作简便。

二、组成部分：

本设备主要有可以旋转的中空圆筒、刮刀及压紧装置、冷却水（加热介质）进出管路、传动系统、机架、控制电器等部分组成。

三、电气控制：

滚筒刮板干燥机根据产量及产品质量要求，采用电磁调速电机调节滚筒转速。

四、使用安全技术操作规程：

使用本机前应先通读全部使用说明书，然后再开机操作。

开机 ：

⑴ 首先检查电机减速齿轮箱是否有油，电线是否连接可靠。

⑵ 管路是否连接可靠。

⑶ 料槽内是否清洁无杂物。

⑷ 蒸汽（导热油）管路是否连接牢靠。

以上检查完毕，然后打开总电源，开机操作控制面板上的按钮。检查各点电机转向是否正确。

⑴ 打开控制柜内的总电源开关，按面板上总电源按钮。

⑵  按滚筒干燥机主电机按钮，听电机运行声及滚筒运转是否平稳、正常。注意在开启转动电机前要让刮刀脱离滚筒

⑶ 打开蒸汽阀门到设定压力（≤0.6Mpa）。预热滚筒2～3h,使滚筒整体热涨均匀后再开启排风罩及加料槽的蒸汽加热阀（ ≤0.2Mpa）。

⑷ 将刮刀慢慢靠上筒体，根据间歇调节微调螺栓，使刮刀紧贴筒体，但又不伤筒体表面。

⑸打开排湿风机，同时打开浆料进料阀，控制下料速度。

打开溅料转轴，调节转速至均匀布料。

⑹ 根据沾料情况再一次调节刮刀的压紧力度，使滚筒表面的物料能够顺利铲落，但是也不要太紧而损伤滚筒面。

（7）开启出料绞笼及下料关风机。

（8）检查滚筒端面刮料是否干净。检查料液位是否正常，并根据液位调整进料量。

关机：

⑴ 首先关掉浆料下料阀。

⑵ 关掉各蒸汽进口阀。

⑶ 关掉溅料器 。

（4）当滚筒表面物料被刮干净后关主电机电源，关排风机及出料绞笼及下料关风机。

（5） 现场清扫。

五、安装调试：

该设备安装前应对各安装部件作全面的检查，地脚平面度应小于2/1000。

安装根据总图布置安装，地面要平整，蒸气管 （导热油）。进口处要装减压阀、压力表 ，各蒸气进口法兰连接牢固。

转动主电机观察主滚筒转向正确。 
观察主滚筒及各传部件转动是否灵活，观察蒸气进出口是否接通，压力表是否在工作压力范围内。 
启动电机，主滚筒动运转平稳，温度升高后加入物料后调整电机转速及物料在滚筒上薄膜均匀程度来控制物料最终含水量。 
启动绞龙电机，输出干燥成品物料，根据干燥成品量调整绞龙电机转速。

六、注意事项：

1、操作人员必须坚守岗位，思想集中。

2、开车前应检查电源是否正常，通过电压切换观察三相电压。

3、操作面板上的按钮，必须按操作规程顺序操作。

七、维护保养及检修：

1、该设备在运行一段时间后，应该调整刮刀压紧力。

2、各减速器每六月应更换一次润滑油，主轴轴承应该定期更换润滑油。

3、该设备长期不用时，应将料槽内的剩余积料全部清洗干净，以免物料干硬后难以去除，影响以后使用。

4、定期检查旋转部件转动灵活性，是否有卡阻现象。齿轮等部件要定期加上润滑脂，定期校正压力表等计量器件 误差。对三角带传动件有磨损严重现象应及时更换。 
6、电动机、减速机维护详见电动机、减速机使用维护说 明书。

八、技术参数：

| 型号 | HG | 5/5 | 5/10 | 5/15 | 9/10 | 9/15 | 9/20 | 9/25 | 9/30 | 10/30 | 15/25 | 15/30 | 15/35 | 2/30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热面积 | M² | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.4 | 14 | 14 | 16.5 | 18.8 |
| 直径 | mm | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 长度 | mm | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3000 |
| 长 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4250 | 4750 | 5250 | 5250 | 4700 | 5150 | 5250 | 5850 |
| 宽 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2750 | 3250 | 3250 | 3250 | 2550 |
| 高 | mm | 1550 | 1650 | 1700 | 2250 | 2300 | 2350 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3600 |
| 蒸汽耗量 | Kg | 60 | 90 | 130 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 使用功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 15 |