电 磁 流 量 计

- 上海LKD型污水电磁流量计示意图

二、上海LKD型污水电磁流量计的简介：

根据现场环境的用户要求我们提供了多种连接、显示、输出等方式及要求。如一体型、分体型、插入式、法兰连接、快装连接、碳钢外壳、不锈钢外壳、锂电供电，外接DC24V/AC220V电源、输出电流、脉冲信号、RS485协议等

三、上海LKD型污水电磁流量计的特点：

★口径：10－3200

★励磁方式：方波恒流励磁

★安装形式：法兰、快接、直插、插入式法兰电磁流量计

★衬里:氯丁橡胶，聚氨酯橡胶，PTFE，F46

★电极材料：316L，HC，HB，钛，钽，铂铱，碳化钨

★接地：内置接地电极(DN25以上)

★介质：导电性液体

★准确度等级：0.2，0.5，1.0；

★介质电导率：>5μS/cm

★流速：≤15m/s

★管道连接法兰：GB 81~59

★管道连接：法兰连接

★介质温度：氯丁橡胶：-10℃~+60℃；PTFE：-10℃~+120℃

聚氨酯橡胶：-10℃~+80℃；F46：-10℃~+150℃

★额定压力：4MPа，1.6MPa，1.0MPa；

★防护类别：IP65

★输出信号：4~20mA电流，脉冲 频率，上下限报警

★电缆接口：M20×1.5

★通讯：RS485通讯协议(可选)

RS232通讯协议(可选)

★显示器显示：瞬时流量报警显示，百分比，流速；

正反累积流量 ；总累积量 ；空管,电极等报警显示；

★电源：AC 220V，DC 24V

★使用类型：普通型

★高压：定制

★防爆：定制