LGB 标准孔板可用于测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量，广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
适用范围
1.公称直径： 15 mm ≤DN≤1200mm
2.公称压力：PN≤10MPa
3.工作温度：－50℃≤t≤550℃
4.量程比：1:10， 1:15
5.精度：0.5级，1级

角接环室取压标准孔板(喷嘴)－法环孔（喷）

型号：LGB（P）H-PN-DN-C1
适用压力：Pn0.01～Pn2.5Mpa 
适用管径：DN40～DN600 
用途及特点：使用于气体、液体和蒸汽等流量测量，控制和调节。它具有测量精度高、造价低、安装简单、维护方便等特点。 
角接环室取压标准孔板(喷嘴)－法环孔（喷） 
型号：LGB（P）H-PN-DN-C2
适用压力：Pn2.5～Pn6.3Mpa 
适用管径：DN40～DN600 
用途及特点：使用于较高工作压力气体、液体和蒸汽等流量测量，控制和调节。它具有测量精度高、使用寿命长、安装维护方便等特点。 
角接取压标准孔板(喷嘴)－法孔（喷） 
型号：LGB（P）H-PN-DN-C3
适用压力：Pn6.3～Pn10Mpa 
适用管径：DN40～DN500 
用途及特点：使用于高压下气体、液体和蒸汽等流量测量，控制和调节。它具有测量精度高、安装使用、维护方便等特点。 
角接取压标准孔板(喷嘴)－环孔（喷） 
型号：LGB（P）H-PN-DN-C4
适用压力：Pn2.5～Pn32.0Mpa 
适用管径：DN15～DN500 
用途及特点：使用于高温高压下的液体，蒸汽及热网管道的流量测量，控制和调节。它具有耐冲击，孔板或喷嘴不易变形，测量精度高、密封性能好，使用寿命长等特点。

角接钻孔取压标准孔板 
型号：LGBZ-PN-DN-C1
适用压力：Pn0.01～Pn2.5Mpa 
适用管径：DN400～DN2000 
用途及特点：适用于气体、液体等介质的大管径的流量测量控制和调节。它具有测量精度高、安装使用方便，造价低等特点。

产品选型

| 型号 | 说 明 |
| --- | --- |
| LGB | 节流装置（ 标准孔板） |
|  | 代号 | 按其结构特征的两大基本分类 |
|  | K | 孔板 |
|  | P | 喷嘴等 |
|  | 代号 | 公称压力（105Pa） |
|  | 2.5 | 2.5 |
|  | 10 | 10 |
|  | 16 | 16 |
|  | 25 | 25 |
|  | 64 | 64 |
|  | 100 | 100 |
|  | 200 | 200 |
|  | 代号 | 口径(mm) |
|  | 15～1200 | 15～1200mm |
|  | 代号 | 按其结构形式细分 |
|  | H | 标准孔板(环室) |
|  | Y | 标准孔板(法兰) |
|  | K | 标准孔板(钻孔) |
|  | I | ISA 1932喷嘴 |
|  | L | 长径喷嘴 |
|  | W | 文丘利喷嘴 |
|  | G | 经典文丘利管 |
|  | S | 双重孔板 |
|  | Q | 圆缺孔板 |
|  | Z | 锥形入口孔板 |
|  | R | 1/4圆孔板 |
|  | P | 偏心孔板 |
|  | N | 整体(内藏)孔板 |
|  | X | 楔形孔板 |
|  | T | 不在上述之列的特殊节流装置 |
|  | 代号 | 介质 |
|  | 1 | 液体 |
|  | 2 | 气体 |
|  | 3 | 蒸汽 |
|  | 4 | 高温液体 |
|  | 代号 | 补偿形式 |
|  | N | 不带压力、温度补偿 |
|  | P | 带压力补偿输出 |
|  | T | 带温度补偿输出 |
|  | Q | 带压力、温度补偿输出 |
|  | 代号 | 变送器差压量程范围 |
|  | 0 | 微差压量程 |
|  | 1 | 低差压量程 |
|  | 2 | 中差压量程 |
|  | 3 | 高差压量程 |
|  | 代号 | 是否带现场显示 |
|  | W | 节流装置传感器 |
|  | X | 智能节流装置（流量计） |