HKCL-8000微机全自动定硫仪

功能特点：

1、采用立式一体化结构，外观造型美观大方。

2、外接电子天平，可实现自动输入样重。测试过程中可以随时追加试样。

3、电解电流采用恒流法，由软件实现库仑滴定。直接通过软件自行修改，重复性好，准确度高。测试结果优于国家标准GB/T 214-2007《煤中全硫的测定方法》。

4、采用多项硬件和软件保护和自诊断技术，确保设备稳定运行。

5、微机测试软件全面支持Windows操作系统，人机交互界面友好，方便操作人员学习使用。具有强大的数据库功能，方便用户的数据管理。

6、控制系统硬件采用美国德州仪器最新的MSP单片机，功能强大。控制系统软件在多任务操作系统UC/OS-Ⅱ下编写，程序性能稳定可靠，抗干扰能力强。

技术参数：

测硫分辨率：0.001％

测硫范围：0～40%

测试时间：3～8min滴定终点自动判断

测试温度：1150℃（煤、焦炭）、920℃（油）

升温时间：≤30分钟

试样重量：测煤 40mg～70mg    测油 50mg～100mg

试样数量：1～24个

电源电压：AC220V±10%     50Hz

功率：≤3.5KW

使用环境：温度:5～40℃      湿度＜85%

外型尺寸(mm)：500×400×730