为了设备正常运行，必须专人负责，专人操作，定时巡查，严格执行操作规程。

- 双旋风

接灰桶需每天定时清灰，清灰时关闭风机电源。

确认签字 使用人：         监管人·：

一、压滤机

- 压滤机气压保持在6.5-7.0公斤内。

确认签字 使用人：         监管人·：

- 压滤机压滤时隔膜泵进料管每小时调节位置。一号水池、二号水池都要进行压滤操作并调节位置。

确认签字 使用人：         监管人·：

- 当压滤机气压升至2.8-3公斤时说明板框已满，必须及时卸料，进行第二框的压滤。另观察出水量少了，板框已满。

确认签字 使用人：         监管人·：

- 观察板框灰渣不多，发现压滤机出水口水量减少时，检查隔膜泵是否堵塞。

确认签字 使用人：         监管人·：

二、喷头

- 设备喷头15-20天检查一次，看是否有堵塞现象。

确认签字 使用人：         监管人·：

三、除雾网

- 除雾网、除沫网20-30天清洗一次。

确认签字 使用人：         监管人·：

四、风机

- 风机叶轮清灰5-7天清灰一次。

确认签字 使用人：         监管人·：

五、水泵

- 发现设备水泵压力表降低，应及时关闭水泵电源，检查水泵是否堵塞。

确认签字 使用人：         监管人·：

- 每天观察水池水位是否降低，检查供水管是否出水，应及时补充至正常水位。观察水池上的漂浮物较多时，应及时清除掉。

发现水泵压力表归零，检测水池水位是否低于水泵进水管，应及时补充水位。

确认签字 使用人：         监管人·：

六、水池

- 第一塔水池加生石灰，保持PH值在9-10

确认签字 使用人：         监管人·：

- 第二塔水池加NaoH，保持PH=9-10

确认签字 使用人：         监管人·：

- 水池的PH值每天测试一次，石灰和NAOH不是每天要加的，始终保持PH值的稳定性即可。

确认签字 使用人：         监管人·：