哨位集成台简介

箱体规格：

箱体采用1.2毫米钢板制作，内被采用钢梁固定。

规格:1350mm(高)*450mm（深）*640mm(宽)，外观设计简约大方。

箱体配备一部电话、子弹安全箱、四色报警系统、配备储物柜、设备柜等。

- 四色报警

集成台设“袭击”“冲闯”“爆炸”“灾害”四种警情。每一个按钮对应一种警情，（按下“袭击”按钮，某一哨位遭袭击的语音开始循环播放，再次按下此按钮，警情结束。）

## 技术参数：

- 传输方式：开关量信号

- 与语音模块连接方式：RVVP5*1.0线连接。

- 报警语音：＞70-120分贝（可调）

- 电源输入：12V /2AH

- 使用条件：温度：－30°C+50°C

- 湿度：≤85%无冷凝

- 子弹箱

子弹箱控制设有三个按钮：分别为“申请供弹”“弹箱开启”“照明”。

按下“申请供弹”按钮后，开始播放“某哨位申请供弹”的语音，再按下此按钮，语音停止播放。

按下“弹箱开启”按钮后，开始播放“某哨位子弹箱已打开”的语音，同时子弹箱锁已打开，子弹箱抽屉可开启。再按下此按钮，语音停止播放。子弹箱抽屉关闭后自动上锁。

按下“照明”按钮，子弹箱内的照明灯打开。

参数：

子弹箱有效容积：350×120×250(宽×高×厚)

开锁反应时间：不大于1秒

工作环境温度：-40～+55℃

工作环境湿度：95%

功率消耗：子弹安全箱，控制箱均小于15W

工作电压：DC-12V

开锁信号：开关量信号