TQ—3B型半自动碳氢元素分析仪

一、采用标准：

GB/T476-2008《烟煤的元素分析方法》

MT/T939-2005《电量-重量法碳氢测定仪通用技术条件》

二、适用范围：

TQ-3B型碳氢元素分析仪主要用于测定煤和其它有机物和无机物中碳和氢的含量。是煤炭、电力、造纸、化工、水泥、农牧、地质勘探和医药、教学、科研等行业和部门的实验室必备仪器。

三、性能特点：

1、炉体自动移动技术试验中无需人工移动炉体，大大降低工作难度

2、彩色大液晶触摸屏显示人性化设计，中文菜单，各测试动作一一直观显示，过程直观、操作简单。

3、吸收质量法测定煤或其它有机物中碳和氢的含量。

4、自动恒温控制系统，可分别任意设定、控制不同温度。自动控温计时。各节炉分别由独立的控制系统进行温度指示和恒温控制，示温准确，工作可靠。

5、整机结构合理，造型美观，操作方便，维修性好。

四、技术参数

| 编号 | 项目 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炉体 | 第一节炉 | 第二节炉 | 第三节炉 |
|  | (1)炉 长 mm | 245 | 325 | 150 |
|  | (2)炉膛温度 ℃ | 800±5℃ | 800±5℃ | 600±5℃ |
|  | (3)恒温区 mm | 60 | 80 |  |
|  | (4)额定功率 KW | 1.2 | 1.5 | 0.8 |
|  | (5)炉膛直径 mm | ф34 |
|  | (6)平行炉膛中心距离 mm | 42 |
| 2 | 反应管（2根） mm | 不锈钢管ф24×1200 |
| 3 | 加热元件 | ф0.6、ф1.0 A级镍铬丝烧成螺旋状 |
| 4 | 控温系统 | TQ—3B | 彩色大液晶触摸屏,0--1200℃自动恒温控制 |
| 5 | 测温元件 | 镍铬一镍硅(K型)热电偶. |
| 6 | 电源电压 | 220+10% V 交流50Hz |
| 7 | 总重量 kg | 约60 |