MKGQ矿用高压电动球阀

主要特点与用途：

MKGQ矿用高压电动球阀，体积小、重量轻；采用固态继电器驱动，无火花更安全，自动化程度高，可与DCS系统衔接；满足了用水泵全自动化控制的需要。球体结构为浮球，均为双向密封，不受介出质流向、高低压和正负压的限制；适用于消防、喷淋降尘、井下水泵射流泵和真空泵的配套使用；连接分内螺纹和法兰连接两种形式。

| MKGQ911F阀门主要尺寸（mm) | 电动装置主要参数 |
| --- | --- |
| DN | G | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H1 | H2 | n-?d | 型 号 | 转矩(N.m) | 电压(V) | 功率(W) |
| 20 | ?" | 80 | 150 | 105 | 75 | 58 | 200 | 240 | 4-?14 | QMB3.5 | 35 | 127 | 10 |
| 25 | 1" | 90 | 160 | 115 | 85 | 68 | 200 | 250 | 4-?14 | QMB3.5 | 35 | 127 | 10 |
| 40 | 1?" | 120 | 200 | 150 | 110 | 88 | 300 | 270 | 4-?18 | QMB5.0 | 50 | 127/660 | 40 |
| 50 | 2" | 140 | 230 | 165 | 125 | 102 | 300 | 270 | 4-?18 | QMB7.5 | 75 | 127/660 | 40 |

压力：1.6MPa、2.5 MPa、4 Mpa、6.4 MPa、10MPa、16MPa