防爆配电箱是一种具有防爆性能一类的配电箱，主要是用在1区、2区危险场所，ⅡA、ⅡB、IIC类爆炸性气体环境。一般采用铝合金外壳压铸成型或优质钢板焊接成型，表面经过喷塑处理，在制作上一般采用复合型，内装各种防爆电器，可按照用户提供的电器原理图及主要技术参数定配电柜的外形尺寸并选用相应的防爆电器,可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。

防爆配电箱产品特点如下：
1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
2.内装C65N、NC100H及S25□S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM1塑壳断路器及信号灯等元件；
3.本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能；
4.本产品具有过载、短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；
5模块结构，各种回路可根据需要自由组装；
6.可根据要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
7.钢管或电缆布线；
8.可选择壁挂式和落地式等.

常见方案举例:
（一）、多路动力（照明）配电通过将多个防爆断路器或动力（照明）配电箱及数个防爆接线箱组合,可在电压380V,电流630A的三相交流50Hz配电系统中实现动力,照明配电设备的电能转换分配及控制。380V630V,50Hz.
（二）、多路电磁起动配电通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合，可在电压380V的三相交50Hz配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制，并可根据要求加装信号、电压表,电流表等监控装置。
（三）、多路降压起动配电将防爆降压起动箱置于防护柜中，实现对交流50Hz、电压为380V，电路中容量为95KW，及以下的三相笼型电动机的不频繁降压起动，具有短路、缺相、过流堵转等保护功能，可用手动、自动和远控等多种方式来控制。
（四）、混合型根据用户要求，将相应的防爆电器组合，从而满足用户现场的需要，配电柜的常见外形尺寸