防爆配电箱价格来源和报价方法

普通配电箱和防爆配电箱报价上有一定的差异。对于防爆电器报价人员来说，报价应该遵循哪些原则呢？

普通配电箱正常就是把一些开关电器等元件置于箱体内，在进行开合电源等操作时，需打开箱门，在箱体内部进行。防爆配电箱与此不同的是将电器开关、微型断路器等电器元件置于一个防爆壳体内，这个防爆壳体是将有可能引起爆炸的混合气体及粉尘等点燃源和箱内电器元件隔离开来的。

那么就需要防爆外壳绝对的安全、防爆隔爆。那么这个外壳的作用即相当重要。所以对防爆外壳质量要求也相当严苛。这里有个误区，有些客户朋友单纯地把防爆配电箱外壳以为是一个密封箱。这种认识是错误的，如果这样，防爆箱即等于密封箱，众所周知，很多三防箱即防水防尘防腐箱都能做到IP65以上的密封等级，但是并不能说明它们是防爆箱。相反，大多数隔爆型防爆箱上下盖板之间都有法兰隔爆面，之间有间隙，当然这个间隙是有标准的，过大过小都不行。正是这样的隔爆面在有可能引起爆炸的点燃源在发生事故前稀释冷却了易燃气体的浓度和温度，从而将其熄灭。不至于造成爆炸及火灾等安全事故。

因此，防爆配电箱的外壳才是影响其价格因素最重要的一点。而防爆配电箱外壳价格的高低也由以下因素决定：

1、防爆配电箱的外壳材质：市面上常用的有铸铝、碳钢、304不锈钢、其它。

2、防爆配电箱箱体尺寸大小决定报价，如一个300*400*200的防爆配电箱，在相同条件下，价格是要低于400*500*200这个尺寸价格的。

3、板材厚度，我们厂防爆配电箱一般可以做4~10mm，不同板材厚度，报价各不相同。

另外，还有一些其它因素也影响着防爆配电箱的价格，例如使用的电气元件的不同，价格也会有大的出入，例如：装什么型号的断路器，是微断还是塑壳，带不带总开关，总开关多大的，带不带漏电，是所有的开关带漏电还是总开关带漏电等等。

防爆配电箱的防爆类型分为IIB级的和IIC级的，订购时需要告知我们防爆标志。

电器元件的品牌。我司常用的元件品牌有：正泰、施耐德、ABB，众所周知，品牌的附加价值还是相当大，所以这点朋友们也应该考虑进去的。

以上就是关于防爆配电箱报价的方法，结合以上几点因素，基本上，一个防爆配电箱的价格就出来了。