自来水消毒方法/水厂次氯酸钠发生器

自来水是指通过自来水处理厂净化、消毒后生产出来的符合国家饮用水标准的供人们生活、生产使用的水.它主要通过水厂的取水泵站汲取江河湖泊及地下水、地表水,由自来水厂按照国家生活饮用水相关卫生标准,经过沉淀、消毒、过滤等工艺流程的处理,最后通过配水泵站输送到各个用户，自来水是和我们生活息息相关的，今天我们来细数一下目前常用的自来水消费方法：

1.次氯酸钠

次氯酸钠杀菌最主要的作用方式是通过它水解生成次氯酸 , 次氯酸再进一步分解生成新生态氧 ,新生态氧的极强氧化性使菌体上的蛋白质等物质变性 ,从而杀死细菌 。根据化学测定 , PPM 级浓度的次氯酸钠在水里几乎完全水解成次氯酸 , 效率高于 99 .99 %。次氯酸在杀菌过程中不仅可以作用于细胞壁 ,而且因次氯酸分子小 , 不带电荷 , 还可渗透入菌体内 ,与菌体蛋白 、核酸和酶等有机高分子发生氧化反应 ,从而杀死细菌 。次氯酸产生出的氯离子还能显著改变细菌的渗透压 ,使其细胞丧失活性而死亡。制备次氯酸钠消毒液可以用次氯酸钠发生器。

随着经济的发展，科技的进步，次氯酸钠发生器越来越成熟稳定，已经成为自来水消毒法不可或缺的一部分。

2.二氧化氯

二氧化氯的消毒机理主要是氧化作用,能较好杀灭细菌、病毒,且不对动植物产生损伤,杀菌作用持续时间长,受影响小,可除臭、去色。二氧化氯是一种强氧化剂,对细菌的细胞壁有较好的吸附和穿透性能,可以有效地氧化细胞酶系统,快速地控制细胞酶蛋白的合成,因此在同样条件下,对大多数细菌表现出比氯更高的去除效率,是一种较理想的消毒剂,它兼有氯和臭氧消毒的许多优点。其缺点是产生亚氯酸根离子,二氧化氯本身也有害,且不能贮存,需现场制备。二氧化氯的氧化能力要比氯和过氧化氢强,而比臭氧弱。二氧化氯具有广谱杀菌性,它对一般的细菌杀灭作用强于或不差于氯,对很多病毒的杀灭作用强于氯,且其消毒效果基本不受的影响。二氧化氯可以与多种无机离子和有机物发生作用。因此,二氧化氯在消毒的同时,还可以去除水中的多种有害物质。二氧化氯可以将水中溶解的还原态铁、锰氧化,对去除铁和锰很有效,同时对于硫化物、亚硝酸盐也有一定的氧化去除效果。制备二氧化氯可以用二氧化氯发生器。

3.臭氧

臭氧的消毒机理包括直接氧化和产生自由基的间接氧化,与氯和二氧化氯一样,通过氧化破坏微生物的结构,达到消毒的目的。其优点是杀菌效果好,用量少,作用快,能同时控制水中铁、锰、色、味、嗅。可将酚等有毒有害物质氧化为无害物质;可氧化嗅味和致色物质,从而减少嗅味,降低色度

4.紫外线消毒

紫外技术是20世纪90年代兴起的一种快速、经济的高效消毒技术。它是利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的波段(110~280)紫外光发生装置产生紫外辐射,用以杀灭水中的各种细菌、病毒、寄生虫、藻类等。其机理是一定剂量的紫外辐射可以破坏生物细胞的结构,通过破坏生物的遗传物质而杀灭水生生物,从而达到净化水质的目的。