如何正确选择MF热式气体质量流量计

如何正确选择MF气体热式质量流量计？下面我们就来介绍一下。

有数据证明，在流量计量出现的故障几率上，流量计选型不当占大约70%，流量计产品质量或其他原因占30%，可见选型对流量计量是多么重要。热式气体质量流量计用户方特别要注意，自己不要选定某种型号流量计，除非你是选择做为更换原有的流量计，将这个工作交给卖方，因为他们是专业的。你只需要提供尽可能完整的工况数据和一些技术要求。比如流量范围（建议流量单位采用标方），测量的介质，管道的口径，管道的材质，工作压力，工作温度，是否要求防爆，流量计工作环境温度，信号电源要求，精度等级，应用在什么工艺上（是过程控制还是贸易计量），测量介质干燥度和洁净度如何。测量混合气体流量，一定要提供各介质的占比百分比值。最后提醒一句：现场有条件的话，流量计选择一体化。如果是分体，由于传输信号线缆是做为测量桥路的一部分，本身是有阻值的，不管做的如何出色，由于测量探头的电阻值很小，这个线缆的阻值势必影响到电子线路的运算和处理，再加上现场环境的影响，阻值会产生漂移。如果非要选择分体的，建议这个分体距离选择要越短越好。如果测量气体是非空气的其他气体介质，建议选择国外有实流标定的热式流量计产品，这个一定要切记。当然除非您对测量的数据要求低，不在乎偏差多少，仅仅是看一下流量趋势，还是可以选择那些低端的热式流量计产品。对于低价倾销的产品，自己多留心。算算基本的成本看是否是能保障产品质量的流量计产品，有一个最基本的成本是绕不开的，正确选择热式气体质量流量计最关键的是，要多学习，掌握测量原理和产品的性能，和产品厂家业务人员多做深入交流，明辨各品牌的特点。才能立足自我，正确选择符合自己要求的热式气体质量流量计产品。