简单告诉你什么是污水流量计

现在科技在进步，工业在发展，对于环境治理也越来越重视，污水治理也是一块很重要的方面，在污水治理中会需要一款非常重要的仪表—流量仪表，称之为污水流量计！

那么污水流量计是什么呢？一般来说，污水测量的最大的选择就是电磁流量计，电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律，感应测量管内导电介质流量来计算流量的体积。简单的来说下污水流量计的好处。

1、广州迪川仪表EMFM型污水流量计的传感器结构简单，测量管内没有可动部件，也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失，是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。

2、可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件，与被测流体接触的只是测量管内衬和电极，其材料可根据被测流体的性质来选择。衬里的选择有好多种，如聚四氟乙烯、聚全氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯橡胶。电磁流量计电极的选择有：不锈钢电极，哈B电极，哈C电极、钽电极、钛电极等等。这些都会根据污水的成分进行选择。

3、广州迪川仪表EMFM污水流量计是一种体积流量测量仪表，在测量过程中，它不受被测介质的温度、粘度、密度的影响。因此，污水流量计只需经水标定后，就可心用来测量其它导电性液体的流量。除非电导率不满足，污水流量计测量的液体电导率必须大于5μS/cm.

4、广州迪川仪表EMFM污水流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比，而与对称分布下的流动状态无关。所以电磁流量计的量程范围极宽，其测量范围度可达100：1。

5、无机械惯性，反应灵敏，可以测量瞬时脉动流量。

6、工业用广州迪川仪表EMFM污水流量计的口径范围极宽，从几个毫米一直到几米，而且国内已有口径达3m的实流校验设备，为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。电磁流量计精度也极高，一般在0.5级。