# 彩屏无纸记录仪（KT600）

产品概述：

KT600最大16路万能输入彩屏无纸记录仪，可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等多种信号。具有传感器配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、累积报表、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。

功能特点：
系统
◆采用最新大规模集成电路，国际名厂元器件。
◆高速、高性能32位ARM微处理器，可同时实现16路信号检测、记录、显示和报警。
◆5.6英寸320x234点阵高亮度图形液晶显示，画面清晰、宽视角。
◆全隔离万能输入，可输入多种信号，无需跳线，通过软件组态即可。
◆新型开关电源，100VAC~240VAC范围内正常工作。
◆集成硬件实时时钟，掉电情况下时钟也能准确运行。
◆提供变送器24VDC隔离配电。
◆全铝密封外壳及内部屏蔽板，保证仪表在恶劣环境中正常工作。
◆大容量FLASH闪存芯片存储历史数据，掉电永不丢失数据。
◆12路继电器报警输出。
信号
◆可输入各种标准信号：标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻。
◆信号全量程精度±0.2%。
◆提供标准4-20mA变送输出。
软件
◆软件密码锁保证用户组态安全。
◆中文菜单组态，可自由组态并显示工程位号、工程单位。
◆工程量显示范围：-9999~30000，还支持真空度运算及科学计数法显示。
◆可以自由设定各通道的上下限报警，记录并显示最近的256条报警信息。
◆每个通道均支持流量累积功能，提供班报、日报、月报、年报等多种报表形式。
◆曲线显示模式可选择横向曲线或纵向曲线。
◆内置GB2312二级汉字字库（6500个汉字）。
◆功能强大的T6输入法， 操作方便。支持汉字拼音、数字、英文、特殊符号、上下标等字符输入，采用国际标准编码，解决特殊单位及汉字位号的输入问题。
通讯
◆标准以太网接口：RJ45。

◆标准串口通讯接口：RS232C和RS485。
◆支持标准Modbus-RTU通讯协议，提供多种数据类型，如百分量、工程量、累积量等。除支持本公司的DataManagement数据管理软件外，还支持iFix、组态王、MCGS、力控等通用专业组态软件，无需专用驱动。
◆首创的U盘、SD卡双卡备份，U盘实现数据转存，SD卡实现海量存储。
◆支持FAT32文件系统，Windows可自动识别备份数据文件，无需格式转换。
◆外接微型打印机，可手动打印数据、曲线，定时自动打印实时数据，满足用户现场打印的需求。