废水流量计选型应该根据污水的不同类型分别选用

废水流量计的选型应该根据污水的不同类型情况分别选用，比如未经处理的污水和经过处理的污水应该选用不同的流量计，有腐蚀性的污水和无腐蚀性的污水也应该选用不同的废水流量计，具体方法如下：

1、污水类型。所谓污水就是一些已经使用过或被污染的不能再次直接使用的废水，但是这些水经过处理还可以在一些特殊场合使用，主要包括生活污水和工业污水。一般生活污水都没有腐蚀性，而一些工业生产的污水则有可能含有酸、碱物质，具有一定的腐蚀性。那么我们选择废水流量计时就应该考虑产品是否需要防腐，如果选用电磁流量计一定要注意衬里材料和电极材料，而固定式超声波流量计传感器可以采用外夹式安装，是非接触式测量，则无需考虑防腐问题。另一种分类方法是按污水是否经过处理，一般来说以上两种流量计都适用于经过处理的、杂质比较少的污水，而含有大量块状污物、纸类、木片、气泡等未经过任何处理的生活污水则最好选用多普勒超声波流量计或者超声波明渠流量计。

2、管道材质及安装方式。测量现场特别是选好的测量点的管道材质也会决定选用什么样的废水流量计。如果是碳钢管道或者是不锈钢管道，可以焊接法兰选用电磁流量计，如果想要更加方便则选用外夹式超声波流量计。如果现场管道是PVC材质或者水泥管道等无法焊接碳钢法兰的材质，则只能选用插入式超声波流量计。再有，特大管径上安装管段式电磁流量计代价非常高昂，可以选用插入式电磁流量计，不过，某污水处理厂选用插入式电磁流量计测量管道内的未经处理污水时，曾发生污物缠绕在传感器上导致无法测量的情况。

3、温度压力等其他因素。被测污水的温度一般应该低于80℃，如果一些工业污水的温度过高则应该选用高温型的传感器，废水流量计衬里则应该选用四氟。超声波流量计一般不用考虑压力问题，而法兰连接的电磁流量计则一定要注意压力，因为不同压力等级的法兰盘孔距和厚度是不一样的，如果弄错了就无法和管道上已经焊接好的法兰对接安装。另外，不得不提一下的是被测管道内污水是否满管，一般废水流量计都适用于满管状态下的流量测量，如果不满管状态测量则大大影响精度，所以不满管测量最好选用多普勒超声波流量计，如果觉得价格太高，可以考虑改造管道采用超声波明渠流量计，但是一定要使用国家标准规格的各种明渠，如巴歇尔槽、矩形堰、三角堰等，否则所测流量可能偏差较大。