K45矿用风机参数表

| 风机型号 | 机号 | 转速r/min | 功率(kW) | 风量m3/s | 全压Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K45－4 | 8 | 1450 | 7.5 | 6.6～12.5 | 357～685 |
| K45－4 | 9 | 1450 | 15 | 9.5～17.8 | 452～867 |
| K45－4 | 10 | 1450 | 30 | 13.0～24.0 | 558～1071 |
| K45－4 | 11 | 1450 | 45 | 17.3～32.6 | 675～1295 |
| K45－4 | 12 | 1450 | 75 | 22.5～42.3 | 804～1542 |
| K45－4 | 13 | 1450 | 90 | 28.6～53.8 | 943～1810 |
| K45－4 | 14 | 1450 | 132 | 35.7～67.2 | 1094～2099 |
| K45－4 | 15 | 1450 | 200 | 43.9～82.6 | 1256～2409 |
| K45－6 | 7 | 980 | 1.5 | 3.0～5.7 | 125～240 |
| K45－6 | 8 | 980 | 3 | 4.5～8.4 | 163～313 |
| K45－6 | 9 | 980 | 5.5 | 6.4～12.0 | 207～396 |
| K45－6 | 10 | 980 | 7.5 | 8.7～16.5 | 255～489 |
| K45－6 | 11 | 980 | 15 | 11.6～22.0 | 309～592 |
| K45－6 | 12 | 980 | 18.5 | 15.1～28.5 | 367～704 |
| K45－6 | 13 | 980 | 30 | 19.2～36.3 | 431～827 |
| K45－6 | 14 | 980 | 45 | 23.9～45.3 | 500～959 |
| K45－6 | 15 | 980 | 55 | 29.4～55.7 | 574～1101 |
| K45－6 | 16 | 980 | 90 | 35.7～67.6 | 653～1252 |
| K45－6 | 17 | 980 | 110 | 42.8～81.1 | 737～1414 |
| K45－6 | 18 | 980 | 160 | 50.9～96.2 | 826～1585 |
| K45－6 | 19 | 980 | 200 | 59.8～113.2 | 920～1766 |
| K45－6 | 20 | 980 | 250 | 69.8～132.0 | 1019～1956 |