全自动洗地机适合于镜面瓷砖地面、大理石地面、环氧地面、

PVC 地面、金刚砂地面、水磨石地面、水泥地面等硬质地面的日常保

洁工作，该机前方使用一个 20 英寸刷盘或针座来清洁地面，洗刷过

的脏水由机器后面的吸扒将其吸入污水箱中，仅需将机器在地面上行

走一次，即可完成清洁工作。其最大特点是：能将污垢 100%地带离

现场，工作只需一个人。

注意事项

1、本设备是高效硬质地面清洗机，具清洗、吸干功能，但并没有清

扫地面的功能，使用前应将地面的杂物扫除，以免缠绕、堵塞机器，

影响其正常工作；

2、本设备适合平滑硬质地面做清洗作业，若遇到有缝隙地砖地面或

粗糙的石料地面，虽能清洗污垢，但不能像平滑地面那样将水完全吸

干；

3、本设备是专为在平坦的地面上使用而设计的，切勿在斜面上运行

作业，以免发生危险；切勿在易燃易爆及有化学药品的环境中启动和

安置本设备；

4、本设备有蓄电池做电源，电池中的酸液能灼伤皮肤和眼睛，操作

功能及注意事项

者在检查电池时须穿戴防护服和防护眼镜，以防意外；

5、在电池上严禁放置任何金属物品以免损坏电池；

6、在充电时周围严禁火种，要使用与电池相匹配的充电器，使用不

匹配的充电器会损坏电池，严重时有可能发生电池爆裂；

7、 操作本设备时操作者不可以穿拖鞋及光脚；

8、切勿将手、脚放入旋转的刷盘中；

9、设备上各类操作安全标示应保持清晰完好；

10、电器操作部位应避免水和其他液体的浸润，宜用湿布擦拭本设备

的各个部位；

11、维护、修理本设备时必须由专业人员进行。

8

首次使用应做事项

1： 小心打开包装，防止在打开过程中损坏机器，小心将机器从包装

箱中移出，检查随机文件及配件是否齐全；认真阅读本《使用说明书》，

或由销售工程师讲解操作要领、注意事项后，在充分理解的基础上方

可操作机器（要指定专人操作）；

2： 安装电池，并仔细检查电池与电池，电池与输出的连接是否正确，

电池的极性绝对不能搞错！必须确认电池连接正确后才能接通与机器

的连接插头(此项工作有前往的销售工程师确认后方可操作);

将吸水扒与吸水扒架联接，调节好位置后拧紧二固定手柄，吸管口与

机器上的接头相连；

3： 取出刷盘或针座，根据您的地面状况选择合适的刷盘或清洁垫，

以备装机;

4： 在清水箱中注入清水，根据地面污垢状况加适量清洁液；将刷盘

装上，放下吸水扒及刷盘；

5： 启动吸水电机，刷盘电机及电磁阀；转动水阀开关手柄调节好适

当的出水量;向前推动机器即可进行清洗作业；

6： 清洗完毕，先关闭刷盘电机，再关闭吸水电机；升起刷盘及吸水

扒，放掉污水；若已结束当天工作，请按《使用说明》要求对机器进

行清洗养护；

9

日常操作与维护

清洗作业中可能遇到的问题：

当您在使用过程中感觉吸水机电机突然有异常，同时吸水扒不

能吸水或者吸水机声音正常，吸水机不能吸水，您都应该立即停止作

业进行检查；

1 水位已升至最高位置（浮筒升高切断风路） 您将排放污水；，方法 :

在合适的地方将污水管从管夹中拔出，打开管盖，就能快速将污水排

入下水道.

②如果此时污水箱中水位并不高，也没有过量的泡沫，请检查吸水扒

与软管的连接处，很有可能是此处被杂物堵塞，清除后即能恢复正常；

③如果此时污水箱中水位并不高，但有大量泡沫，这说明有可能您的

清洗液加入过量或者是您所用的清洁液属高泡类清洁液，要在污水箱

内加入适量的消泡剂后才能正常使用；

维护吸水扒:

吸水扒是洗地机的重要部件，在吸水的工作过程中因为胶条与地面的

摩擦会使其磨损，当吸水效果不好时，要作以下检查：

1 橡胶刮板中是否有异物；(准备一块毛巾，随时擦拭受污胶条)

2 吸扒与软管连接口处是否有杂物堵塞；(取下连接管口或

取下吸扒清理堵塞)刮板与地面夹角是否合适，可通过手轮来调整；

10

日常操作与维护

检查刮板边缘的磨损情况，若磨损严重，且通过调整已无法复原，可

将刮板胶条反过来使用另一面，若另一面亦已磨损，那只能更换新的

胶条。