ZDLP型电子式电动单座调节阀 概述

ZDLP型电子式电动单座调节阀是由3810L、PSL系列电子式电动执行机构和单座调节阀机构组成。电动执行机构内有伺服系统，无须另配伺服放大器，有输入讯号及电源即可控制运转，连接简单，调节机构阀芯采用顶导向，适用于对泄漏量要求严格，阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维介质的场合。

【主要技术参数和性能指标】

- 调节机构主要技术参数

| 公称通径DN（mm） | G3/4“ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径DN（mm） | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 额定流量系数（kv） | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
| 公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4（常温）、4.0、6.4（中温）、1.6、4.0、6.4（低温） |
| 行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |
| 动作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 |
| 流量特性 | 直线 直线、等百分比 |
| 介质温度（℃） | -20~+200、-40~+250（常温）、-20~+450（中温）、-250~-60（低温） |
| 法兰尺寸 | 铸钢法兰按JB79-59 |
| 法兰型号 | 法兰密封面型式按JB77-59、铸铁法兰按光滑式、铸钢法兰按凹式，低温按椎槽式 |
| 阀体材质 | 公称压力 MPa | 0.6 |  | -低温-250~~-60℃、ZGiCr18Ni9Ti、CF8M |
|  |  | 1.6 |  | 常温-20~200℃、HT200 |
|  |  | 4.0 |  | 常温-20~200℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti |
|  |  |  |  | 中温-20~450℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti |
|  |  |  |  | 低温-250~-60℃、ZG1Cr18Ni9Ti（-196℃）、CF8M（-250℃） |
|  |  | 6.4 | 常温-20~-200℃、WCB、ZGiCr18Ni9Ti |
|  |  |  | 中温-20~450℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti |
|  |  |  | 低温-250~-60℃、ZG1Cr18Ni9Ti（-196℃）、CF8M（-250℃） |
| 阀芯材质 | 1Cr18Ni9、F316(0Cr18Ni12Mo2) |
| 上阀盖型式 | 普通型（常温）、热片式（中温）、长颈式（低温） |
| 配电动执行机构型号 | 3810LSA-08 | 3810LSA-20 | 3810LSB-30 | 3810LSB-50 | 3810LSC-65 |
|  | 3810LXA-08 | 3810LXA-20 | 3810LXB-30 | 3810LXB-50 |  |

注：可为用户提供ANSI、JPI、JIS等国外法兰标准的产品，结构长度按用户需要确定。

2、执行机构主要技术参数

| 型号 | 额定输出力 | 速度 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3810LSA-08 3810LXA-08 | 800 | 4.2 | 电源：AC220V 50Hz 输入信号：DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出开度信号：DC4-20mA 上盖防护等级：相当IP55 隔爆标志：ExdIIBT4 |
| 3810LSA-20 3810LXA-20 | 2000 | 2.1 |  |
| 3810LSB-30 3810LXB-30 | 3000 | 3.5 |  |
| 3810LSB-50 3810LXB-500 | 5000 | 1.7 |  |
| 3810LSC-65 | 6500 | 2.8 |  |

3、性能指标

| 项目 | 技术性能指标 |
| --- | --- |
| 基本误差% | ±2.5 |
| 回差% | 2.5 |
| 死区% | 1.0 |
| 始终点偏差% | 点开 | 始点 | ±2.5 |
|  |  | 终点 | ±2.5 |
|  | 电关 | 始点 | ±2.5 |
|  |  | 终点 | ±2.5 |
| 额定流量系数误差% | 2.5 |
| 允许泄漏量L/h | ×阀的额定容量 |

4、允许压差

| 公称通径DN(mm) | G3/4“ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径 DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 允许压差 PN（MPa） | 《公称压力》 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 |

【外形尺寸

ZDLP电动常、中温单座阀外形尺寸表

| 公称通径 DN（mm） | L | H1 | H | D | 质量Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN（MPa） |  |  |  | PN1.6MPa | PN4.0，6.4 MPa |
|  |  |  | 常温 | 中温 |  |  | 常温 | 中温 |
|  | 1.6 | 4.0 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| G3/4“ |  | 75 | 75 | 30 | 467 | 504 | 225 |  | 12 | 14 |
| 20 |  | 180 | 190 | 50 | 587 | 697 | 225 |  | 25 | 28 |
| 25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 556 | 698 | 225 | 24 | 28 | 31 |
| 32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 562 | 713 | 225 | 26 | 29 | 32 |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 609 | 760 | 255 | 36 | 45 | 49 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 624 | 775 | 255 | 39 | 49 | 53 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 791 | 954 | 255 | 57 | 76 | 84 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 796 | 959 | 255 | 72 | 95 | 105 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 800 | 963 | 310 | 85 | 109 | 120 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1042 | 1254 | 310 | 150 | 175 | 190 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1052 | 1264 | 310 | 187 | 231 | 251 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1087 | 1299 | 310 | 242 | 365 | 395 |

ZDLP电动低温单座阀外形尺寸表

| 公称通径 DN（mm | D | DN | H1 | -101℃ | -196℃ | -253℃ | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H2 | H | H2 | H | H2 | H |  |
| G3/4“ | 225 | 135 | 30 | 500 | 1002 | 700 | 1202 | 900 | 1402 | 22 |
| 20 | 225 | 250（275） | 50 | 500 | 1004.5 | 700 | 1204.5 | 900 | 1404.5 | 36 |
| 25 | 225 | 270（290） | 97 | 500 | 1005 | 700 | 1205 | 900 | 1405 | 40 |
| 32 | 225 | 300（310） | 103 | 500 | 1011 | 700 | 1211 | 900 | 1411 | 43 |
| 40 | 225 | 310（340） | 117 | 600 | 1053 | 800 | 1253 | 1000 | 1453 | 61 |
| 50 | 225 | 340（370） | 132 | 600 | 1068 | 800 | 1268 | 1000 | 1468 | 66 |
| 65 | 225 | 380（410） | 161 | 600 | 1282 | 800 | 1482 | 1000 | 1682 | 98 |
| 80 | 225 | 410（500） | 171 | 600 | 1286 | 800 | 1486 | 1000 | 1686 | 110 |
| 100 | 225 | 470（590） | 175 | 700 | 1280 | 800 | 1480 | 1000 | 1680 | 140 |
| 125 | 310 | 550（640） | 230 | 700 | 1562 | 900 | 1762 | 1100 | 1962 | 225 |
| 150 | 310 | 600（760） | 240 | 700 | 1562 | 900 | 1762 | 1100 | 1962 | 291 |
| 200 | 310 | 720（760） | 275 | 700 | 1557 | 900 | 1757 | 1100 | 1957 | 461 |

【订货须知

订货时请填写《规格书》或详细注明以下内容：

1、产品型号   2、公称通径   3、DNG3/4和DN200mm两种规格需注明阀座直径或者注明额定流量系数KV

4、流量特性   5、阀体材质   6、低温阀需注明使用温度和注明接管长度

7、阀前后压力 8、介质种类和温度范围   9、电动执行器内是否带空间加热器

10、电动执行器内是否带过载保护装置    11、是否有其他特殊要求