台湾高压风机，漩涡气泵、高压气泵特点 ：

1.高压,低噪音,轻量化。

2.采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。

3.马达为全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计，可适全长时间使用。

4.特殊叶片设计，压力高，风量大，噪音低，寿命长。

5.特殊风量调节风门，风量控制稳定性高，操作容易.

6.样式种类齐全，库存多！

参数：

| 形式 | 功率(KW) | 最大流量(m3/h) | 最大压力(kpa) | 最大真空(kpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RHG210-7H2 | 0.4KW | 80m3/h | 13kpa | -12kpa |
| RHG310-7H2 | 0.75KW | 100m3/h | 10kpa | -10kpa |
| RHG320-7H3 | 1.3KW | 110m3/h | 29kpa | -28kpa |
| RHG420-7H2 | 2.2KW | 150m3/h | 44kpa | -33kpa |
| RHG510-7H1 | 0.85KW | 210m3/h | 10kpa | -11kpa |
| RHG510-7H2 | 1.3KW | 210m3/h | 17kpa | -17kpa |
| RHG510-7H3 | 1.6KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
| RHG610-7H2 | 2.2KW | 270m3/h | 22kpa | -24kpa |
| RHG710-7H3 | 3.0KW | 326m3/h | 29kpa | -27kpa |
| RHG710-7H4 | 4.0KW | 326m3/h | 33kpa | -30kpa |
| RHG730-7H3 | 3.0KW | 420m3/h | 22kpa | -22kpa |
| RHG730-7H4 | 4.0KW | 420m3/h | 33kpa | -27kpa |
| RHG720-7H4 | 5.5KW | 330m3/h | 52kpa | -46kpa |
| RHG720-7H5 | 7.5KW | 330m3/h | 57kpa | -44kpa |
| RHG810-7H2 | 5.5KW | 540m3/h | 31kpa | -31kpa |
| RHG810-7H3 | 7.5KW | 540m3/h | 43kpa | -33kpa |
| RHG830-7H2 | 5.5KW | 700m3/h | 19kpa | -20kpa |
| RHG830-7H3 | 7.5KW | 700m3/h | 27kpa | -28kpa |
| RHG820-7H3 | 11KW | 520m3/h | 60kpa | -43kpa |
| RHG820-7H4 | 15KW | 550m3/h | 67kpa | -46kpa |
| RHG840-7H2 | 11KW | 900m3/h | 38kpa | -29kpa |
| RHG910-7H2 | 12.5KW | 1050m3/h | 28kpa | -28kpa |
| RHG910-7H3 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -34kpa |
| RHG920-7H3 | 20KW | 1110m3/h | 50kpa | -44kpa |
| RHG920-7H4 | 25KW | 1110m3/h | 60kpa | -44kpa |
| RHG943-7H3 | 25KW | 2100m3/h | 28kpa | -31kpa |

- 台湾高压风机，漩涡气泵、高压气泵性能特点：

- 1.低耗能：所以吹喷吸引等任何方法任何方法都有其效能，且在高压力的范围有较保守的设计，在使用情形产生变化时，豪冠风机依然安全运转。

- 2.安装容易：可随时安装于使用场所供压缩空气或用于抽真空。且能任意安装于水平或垂直的方向。

- 3.可靠性高：除了叶轮外，没有其他动件，且叶轮直接连接马达，无齿轮或传动皮带带动，因此可靠性高，几乎免维修。

- 4.低震动：机械精密度高，回转部分之另件均经过极精密之平衡设计，测试、校正所以震动率很低。

- 5.省空间-结实之设计，减少空间浪费。 最高品质：以全风三十余年之制造经验加上严密的品管，使所有的零件均能达到最高品质要求。同时为确保性能，每一台风机，在出厂前均做运转测试

台湾高压风机，漩涡气泵、高压气泵的工作原理：
台湾豪冠风机是吹吸两用的台湾旋涡气泵，风机特殊的叶片设计，具有压力高、风量大、低噪音、耐高温等特点。旋涡气泵绝缘性能强,安装容易,稳定性高,通过的气体无油、干燥,最高品质。高压和高吸力的产生在于叶轮独特的设计。旋涡气泵的叶轮边缘带有多个叶片，当叶轮旋转时，由于离心作用，两个叶片中的空气被快速地往外缘方向运动，传转输能量，风压被快速叠加，便形成了高压或高力其速度得到增加。当空气被风道重新导入叶轮后，将再次被加速。由于旋涡气泵有多个叶片传转能量，风压被快速叠加，便形成了高压或高吸力。

上海豪冠机电设备有限公司是台湾豪冠机电设备有限公司设立在大陆总经销，其产品旋涡气泵、高压气泵、高压风机在大陆被誉为“中国西门子”，品种广，价格优，可根据客户要求定做防爆，耐高温，防腐等非标产品，适合于各个行业中使用，安全性能高，外观精美，供货周期短，售后服务好，几十年发展，争取做到环保、高效、节能的好产品，做到有风的地方就有豪冠风机。