矿井提升机专用磁开关,TCK系列磁开关

一、产品优势：

1、 本产品采用新技术，航空材料，功耗只有50毫瓦。

2、 本产品采用电路抗干扰技术，减少信号的错报，误报。

3、 本产品采用新工艺，提供定位精度，定位精度控制在3毫米内。

TCK系列磁性开关使用说明书

二、原理

TCK系列磁性开关是非机械接触磁性接近开关。它由磁传感器和电子电路及输出开关组成。当磁性检测体永磁铁进入TCK开关磁传感器的感应区域，靠磁场作用，TCK开关动作，输出开关信号。输出信号反映检测体的位置、运动方向，作控制系统的行程控制信号。

TCK系列磁性开关有通用型和防爆特殊型两类、四种型号产品：

TCK-1型磁性开关；

TCK-2型磁性开关；

TCK-3型和TCK-4型保持式磁性开关。

TCK-1型磁性开关，当外界S极磁场作用于磁传感器时，开关动作，转换2秒。静止作用时，处于转换状态，失去磁场作用，自动复位。类似一般机械式瞬时动作型按钮开关，按压转换，释放则自动复位。

TCK-2型磁性开关，能识别磁场运动方向。磁传感器检测到外界作用磁场N-S极方向磁场过零时，开关动作，转换2秒。静止该过零点时，处于转换状态，失去外界磁场作用，自动复位。S-N极方向磁场过零不转换。

TCK-3型和TCK-4型保持式磁性开关，其作用磁场形式不同。

TCK-3型保持式磁性开关有两个状态，能保持。当外界S极磁场自下而上作用于磁传感器时，开关转换动触点与上端接通，指示红灯亮，此状态被保持。即使失去外界磁场作用、开关上电、失电，仍保持此状态。当外界有S极磁场自上而下作用于磁传感器时，转换动触点与下端接通，指示绿灯亮，并一直保持这种状态，直至下次自下而上动作。S极磁场上下作用3型磁开关，磁开关转换动作并能保持各个状态，类似用力上下拨动机械式钮子开关一样。

TCK-4型保持式磁性开关，磁传感器检测到外界作用磁场N-S极方向磁场过零时，开关转换动触点与上端接通，指示红灯亮，此状态被保持。当外界作用磁场S-N极方向磁场过零时，开关转换动触点与下端接通，指示绿灯亮，并一直保持这种状态。TCK-4型磁性开关具有准确的窄窗孔磁场过零转换特性，定位精度高。

TCK磁性开关原理框图如图1。它们使用了灵敏可靠的磁传感器和微电子器件，具有高的磁灵敏度、高的分辨率和宽的反应频率。电路设计采用了冗余结构和高抗干扰技术，采用了开关电源，电源电压为50～60Hz  85～265VAC。全部电路由环氧树脂固化在铸铝或铸铜开关壳内，全密封、防水、抗砸。TCK磁性开关由于综合采用了一系列先进设计技术和工艺技术，所以取得了较高的技术指标和性能，适用于各种矿井。能在矿井井筒中不用维修，安全在矿井单绳和多绳提升机上使用TCK磁性开关有两种方法：永磁铁磁场源法和钢丝绳磁场源法。这两种用法都是直接检测提升容器实际所处位置。可以同时使用这两种方法，配合电气控制设备，保障提升机安全准确运行。本说明主要介绍这两种使用方法。

三、产品型号规格和结构

TCK系列磁性开关产品型号规格         表1

| 名 称 | 型 号 | 电源电压 | 输出方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用性磁性开关 | TCK-1P TCK-2P | 85V～265V | 两组转换电磁继电器触点 |
| 通用性保持式 磁性开关 | TCK-3P TCK-4P |  |  |
| 防爆特殊型 磁性开关 | TCK-1T TCK-2T | 85V～153V | 两组转换电磁继电器触点 |

安装TCK-3型磁开关时应该注意：字头的方面向上方向（例如：

TCK              及字的底部为下，字的顶部为上，当运动方向有

字底部向

字顶部运动时称为向上运动，反之则称为向下运动）。

四、产品服务宗指

• （1）可靠质量保证：从购买之日起半年年内非人为原因和机械原因造成的损坏，请将损坏磁开关器件寄回公司，公司给予免费换新！

• （2）优质服务保证：公司拥有超强的物流运输保证，对于从本公司购买TCK系列磁开关的用户，全省保证从购买之日起第二天收到货物，全国保证最迟2天到货！

• 对于有特殊要求的用户公司可以给予特殊定制！

• （3） 对于使用TCK系列磁开关和同行的KGE1和TDK系列磁开关的老用户，只要将损坏的磁开关寄回公司，公司将给予10%的价格优惠！

•

# Text boxes

向上运动

上

下

向下运动