GY4-68型锅炉离心通引风机

G、Y4-68型锅炉离心通引风机适用于火力发电厂中蒸发量为230t/h以下蒸汽锅炉的通、引风系统。在性能相近而又无特殊要求时，G4-68亦可作为一般通风及矿井通风。两型均具有高效、低噪声、高强度的优点。

通风机输送介质为空气，最高温度不超过80℃。引风机输送的介质为烟气，最高温度不超过250℃。

在引风机前，必须加装除尘效率不低于85%的除尘装置，以降低进入风机的烟气含尘量，提高风机的使用寿命。我公司生产的机号有：№8、№9、№10、№11.2、№12.5、№14、№16。传动方式均为D式。

G4-68

| 机号 | 转速r/min | 全压Pa | 流量m3/h | 配用电动机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8D | 1450 | 2177-1481 | 16985-30134 | Y180M-4 | 18.5 |
| 9D | 1450 | 2756-1873 | 24183-42906 | Y200L-4 | 30 |
|  | 960 | 1206-824 | 16011-28407 | Y160L-6 | 11 |
| 10D | 1450 | 3403-2315 | 33173-58856 | Y250M-4 | 55 |
|  | 960 | 1491-1010 | 21963-38966 | Y180L-6 | 15 |
|  | 730 | 863-588 | 16701-29631 | Y160L-8 | 7.5 |
| 11.2D | 1450 | 4276-2903 | 46606-82688 | Y280M-4 | 90 |
|  | 960 | 1873-1275 | 30856-54745 | Y225M-6 | 30 |
|  | 730 | 1079-736 | 23464-41629 | Y180L-8 | 11 |
| 12.5D | 1450 | 5325-3619 | 64791-114952 | Y315M2-4 | 160 |
|  | 960 | 2334-1589 | 42896-76106 | Y280S-6 | 45 |
|  | 730 | 1353-912 | 32619-57872 | Y225M-8 | 22 |
| 14D | 1450 | 6679-6541 | 91027-102772 | Y355M2-4 | 250 |
|  |  | 6326-4531 | 114518-161499 | Y355L2-4 | 315 |
|  | 960 | 2923-2775 | 60266-75819 | Y315S-6 | 75 |
|  |  | 2638-1991 | 83595-106924 | Y315M1-6 | 90 |
|  | 730 | 1697-1147 | 45827-81307 | Y280S-8 | 37 |
| 16D | 960 | 3825-2599 | 89960-159606 | Y355M1-6 | 160 |
|  | 730 | 2207-1501 | 68407-121367 | Y315M1-8 | 75 |
|  | 580 | 1393-951 | 54351-96429 | Y315S-10 | 45 |

Y4-68

| 机号 | 转速r/min | 全压Pa | 流量m3/h | 配用电动机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型号 | 功率 |
| 8D | 1450 | 1540-1059 | 15889-29038 | Y160L-4 | 15 |
| 9D | 1450 | 1952-1844 | 22623-28864 | Y180L-4 | 22 |
|  |  | 1756-1344 | 31984-41345 | Y200L-4 | 30 |
|  | 960 | 853-588 | 14987-27374 | Y160M-6 | 7.5 |
| 10D | 1450 | 2413-1657 | 31033-56715 | Y225M-4 | 45 |
|  | 960 | 1059-726 | 20546-37549 | Y180L-6 | 15 |
|  | 730 | 608-422 | 15623-28553 | Y160M2-8 | 5.5 |
| 11.2D | 1450 | 3021-2079 | 43599-79681 | Y280S-4 | 75 |
|  | 960 | 1324-912 | 28866-52754 | Y200L2-4 | 22 |
|  | 730 | 765-530 | 21950-40115 | Y180L-8 | 11 |
| 12.5D | 1450 | 3766-3697 | 60611-68971 | Y315S-4 | 110 |
|  |  | 3560-2589 | 77331-110772 | Y315M1-4 | 132 |
|  | 960 | 1648-1138 | 40129-73339 | Y250M-6 | 37 |
|  | 730 | 951-657 | 30515-55768 | Y225S-8 | 18.5 |
| 14D | 1450 | 4727-3246 | 85154-155627 | Y355M2-4 | 250 |
|  | 960 | 2069-1422 | 56378-103036 | Y315S-6 | 75 |
|  | 730 | 1197-824 | 42871-78350 | Y250M-8 | 30 |
| 16D | 960 | 2707-2658 | 84156-95764 | Y315M2-6 | 110 |
|  |  | 2560-1854 | 107372-153803 | Y315L2-6 | 132 |
|  | 730 | 1559-1079 | 63994-116954 | Y315S-8 | 55 |
|  | 580 | 991-677 | 50844-92922 | Y315S-10 | 45 |