酒精回收塔的精馏塔内用什么填料？可选用不锈钢丝网波纹填料

萍乡科隆填料塔内件公司为您介绍酒精回收塔的精馏塔内采用不锈钢丝网波纹填料有什么优点。BX500不锈钢丝网波纹填料、CY700不锈钢丝网波纹填料具有比表面积大，压力降小，酒精回收塔气流分布好，分馏效果好等明显优点。该技术的采用大大提高了填料塔的分馏效率，从而提高了全塔效率。节约能源20%-30%，残液酒精浓度可≤5%，并且该填料易清洗，不易结垢，不渣化，塔体截面流道不易堵塞，运行稳定可靠。

BX500型、CY700型、CY900型、DZ100型不锈钢丝网波纹填料的几何结构，具有以下优点：

①、比表面积，空隙率高、重量轻。BX500型不锈钢丝网波纹填料的比表面积相当于50mm金属鲍尔环的4.5倍，空隙率高，丝网又具有强烈的毛细作用使其湿润性能优良，湿空隙率几乎等于干空隙率；

②、蒸汽通路倾角小，沿程阻力低；

③、填料表面湿润均匀，即使喷淋密度为0.2mh,也能达到完全湿润，因此填料效率较高；

④、径向扩散良好，汽液接触充分。

⑤、蒸汽扩缩引起的压力损失小。不锈钢丝网波纹填料在操作时回流液在该填料表面以一种通畅的字形运动，沿网面而下。由于丝网强烈的毛细作用，填料表面就形成了均匀完整的薄膜，液膜厚度仅0.08mm。气体通过规则排列的倾斜通道上升，流体阻力小，因为这种填料彼此交错90度排列，气液两相均匀分布在塔截面上，也更易传质。

下面萍乡科隆小编为您详细介绍不锈钢丝网波纹填料的性能参数及应用范围：

不锈钢丝网填料、金属丝网波纹填料常用型号有BX500型、CY700型、CY900型、DZ100型。

DZ1000型不锈钢丝网波纹填料，一般用于同位素分离或需要大量理论板数的难分离物系的精密分馏，也可用于高度爱到严格限制或要求达到高纯度产品的场合。例：硝基甲苯、异丙醇、环氧乙烷、甲醇、乙醇、松节油、C5－C9合成脂肪酸、檀香等许多石化、香料、医药、染料产品。

CY900型不锈钢丝网波纹填料，一般用于同位素分离或需要大量理论板数的难分离物系的精密分馏，也可用于高度爱到严格限制或要求达到高纯度产品的场合。例：硝基甲苯、异丙醇、环氧乙烷、甲醇、乙醇、松节油、C5－C9合成脂肪酸、檀香等许多石化、香料、医药、染料产品。

CY700型不锈钢丝网波纹填料，一般用于同位素分离或需要大量理论板数的难分离物系的精密分馏，也可用于高度爱到严格限制或要求达到高纯度产品的场合。例：硝基甲苯、异丙醇、环氧乙烷、甲醇、乙醇、松节油、C5－C9合成脂肪酸、檀香等许多石化、香料、医药、染料产品。

BX500型不锈钢丝网波纹填料，特别适用于热敏性、难分离物系的真空精馏，尤其是操作压力低于7KPa的工况以及要求理论板多而压力降又要求低；总高度希望低；为工业放大而设置的试验塔；持液量小；加热介质湿度受到限制等场合。

不锈钢丝网波纹填料BX500型、CY700型、CY900型、DZ100型是由垂直排列的波纹丝网条片组成盘状规整填料，每盘填料高度约100~200mm。波纹方向与塔轴倾斜角为30度或45度，相邻两片波纹方向相反。填料盘直径比塔径小2毫米左右，紧密地填充塔截面。每盘填料外侧可以有翻边或者直接抱箍。上下相邻两盘交错90度排列起来。对于直径300mm-1000mm小塔径，填料整盘装填；对于直径在1米以上的大塔或无法兰结构的塔器，则可跟据人孔采用分块形式从入塔内拼装。