一体化扬尘气象站说明书

目     录

一、系统组成	4

二、系统配置及性能参数	5

三、常见传感器及设备	6

四、安装示意图	7

五、安装过程	8

5.1 风速风向传感器、噪声传感器安装	8

5.2 采集仪安装.........................................................................................................9

5.3 LED显示屏安装	.10

5.4 一体化扬尘气象站支架工程安装	11

六、注意事项说明	12

# 系统组成

本系统是由扬尘实时监控单元、噪声实时监控单元、气象监测单元、现场户外LED显示系统、数据采集传输和处理系统、信息监控平台和客户终端等部分组成的集数据采集、信号传输、后台数据处理、终端数据呈现等功能为一体的城市环境综合监测系统；

1. 扬尘实时监控系统：

对扬尘进行连续自动监测，扬尘每分钟采集一次数据，并实时上传至服务器供后台程序统计和分析。扬尘监测包括PM10和PM2.5两个参数，并同时实时上传个数据中心和监控平台；

2. 噪声实时监控系统：

我司具有自主生产和校准单位，提供全天候户外噪声采集传感单元，对传感器的户外监测安全和数据准确性提供可靠保障；

3. 气象监测单元：

我司整套设备具备风速、风向、温度、湿度、大气压等环境参数的监测，为扬尘和噪声监测数据的后期分析提供气象参数保障；特别是通过风向对扬尘的运动趋势做科学预测和报警；在不同的气象条件下，对扬尘、噪声监测数据做科学的修正；

4. 现场户外LED显示功能：

实时监测数据现场显示，给施工单位、城市居民以警示作用；予施工单位和城市居民自查、自控提供数据支撑；达到噪声扬尘超标及时控制降低功能，

5. 数据采集、传输、处理系统：

采集、存储各种监测数据，并按后台服务器指令定时向后台服务器传输监测数据和设备工作状态。 对所收取的监测数据进行判别、检查和存储；对采集的监测数据按照统计要求进行统计分析处理。

# 系统配置及性能参数

| 产品名称 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 噪声自动监测仪器 | 测量范围：30-130Db； 频率范围：20-12.5kHz； 频率计权：A（计权）； 数据采集单元具有数据采集及传输设备，用于噪声扬尘监测系统的控制、数据记录及传输等功能 具备手动校准功能； 传声器安装在设备顶部便于定期声校准和日常维护； 通过GPRS/CDMA移动公网、专线网络（中国电信、中国移动、中国联通）传输数据 |
| 扬尘自动监测仪器 | 数据类型：PM2.5、PM2.5 和TSP监测项目 量程：0-20mg/m³ 工作电源：直流电（24V）或交流电AC220V±10%兼容； 具有采集、存储和传输模块，用于扬尘监测系统的控制、数据记录及传输 通过GPRS/CDMA移动公网、专线网络（中国电信、中国移动、中国联通）传输数据 扬尘监测的灵敏度与准确度的相对误差：符合JJG846-93光散射式数字粉尘检测仪检定规程要求； |
| 气象参数套装组件 | 温度：测量范围：-50～100℃；精度：±0.3℃； 湿度：测量范围：0～100%；精度：±3%； 气压：测量范围：500～1100；精度：±3hPa； 风速：测量范围：0～70 m/s；精度：±(0.3+0.03V)m/s； 风向：测量范围：16个方向（360度）；精度：±3； |

# 常见传感器及设备

传感器列表：

1、风速传感器  风向传感器  噪声传感器

2、大气湿度传感器   大气温度传感器  气压传感器

3、PM2.5、PM10、TSP传感器

以上传感器客户根据自己的实际情况配置，传感器具体的工作原理请详见自动气象站说明书。

# 安装示意图

采集仪：安装在金属防护箱里面，金属防护箱安装在3M支架上。

# 安装过程

## 5.1   风速、风向传感器、噪声传感器安装

1、安装前请检查风速风向传感器是否正常。

2、风速传感器安装：将风速传感器导线先从风速风向噪声固定板对应位置的中心孔穿入至底座下方孔引出。然后接好航插接头，再将其放在风速风向噪声固定板上，使用M3*10盘头螺丝及M3螺母、φ3弹垫紧固。

3、风向传感器安装：将风向传感器导线先从风速风向噪声固定板对应位置的中心孔穿入至底座下方孔引出。然后接好航插接头，再将其放在风速风向噪声固定板上，使用M3*10盘头螺丝及M3螺母、φ3弹垫紧固。

4、噪声传感器安装：把噪声传感器航插接上，旋入噪声固定座螺纹中紧固。

5.2  采集仪安装

- 支架防护箱背面的方管在出厂前已经和防护箱焊接在一起，安装时，只需将2个76mm的抱箍安装孔与防护箱的方管安装孔对准，然后用4个8*65的外六角螺丝、4个Φ8的平垫、4个Φ8的弹垫将防护箱固定在主杆上；

- 从防护箱下端的出线孔取出所有的传感器线，待下一步与采集仪连接。

注意：防护箱安装在出线孔上方。

## 5.3  LED显示屏安装

- 安装前请检查LED显示屏是否正常。

- 将角铁与转接板使用M4*10盘头螺丝、螺母、弹垫、平垫固定。

- 将已与转接板固定的角铁使用M3*8平头自攻螺丝固定于LED显示屏外框上。

- 将LED显示屏与3M支架使用φ76U型环固定。

## 5.4  一体化扬尘气象站支架工程安装

- 将地基预埋件丝杆一端焊接在避雷扁钢上，另一端依次穿过土层和地基（1000*1000*500）最终保证有80mm露出地面，用于固定支架底座。

- 使用4-M10螺丝、螺母、平垫、弹垫固定支架与地基预埋件丝杆。

# 四、注意事项说明

- 选定好的安装地点，如果是土地最好做好水泥基础。支架和雨量桶需要安装膨胀螺丝固定。最好是在上好膨胀螺丝之后再加上水泥基础。

- 在一些沿海地带，在三脚架上还得拉上防风索，以保证其抗风能力。特别是安装在楼顶的气象站还得做好防雷措施,安装避雷针。

- 对于220V市电的走线问题，要兼顾用电安全和安装地建筑外观效果

要根据买方的要求和现场具体情况布线，电线的外围都要套上PVC 管。为了保证安全，电线尽量走墙上，高空。若必须走地下要PVC管必须套好防止漏水，并安装好空气开关以防止人身安全事故。

- 安装过程中很可能有剪断电线重新连线或者焊接的情况。

⑴ 对于传感器线的接法，如果是重新焊接航空插头，接线方式是红线	（源+5V）接航空插头1号芯位置，绿线（信号线）接航空插头2号芯	 位置，蓝线(电源地线)接航空插头3号芯位置。对于从中间接线的情	 况就简单许多了，相应颜色的线与同颜色的线相连即可。

⑵ 对于通讯线的接法，重新焊接9芯插头时，对于485通讯线，焊接芯	 号是1，2，5。对于232通讯线，焊接芯号是2，3，5。拆线时记好	 相应颜色对应的芯号，然后按原有的连线方式接好。中间连线的方	 法也是相同颜色的线相连。注意要用电胶布包好。最重要的一点是	 焊接过程不要发生短路现象，以免影响到整个采集仪的质量。

- 对于一些传感器接上去之后没有正确显示数据的情况，我们可以采用替换法和测量电压法来判断故障情况。

- 对于以上的说明有不清楚的地方请联系我们。

# Text boxes

风速传感器

噪声传感器

风向传感器

蓄电池

气象采集仪

准备好安装工具：

1、平口和十字螺丝刀

2、扳手，活动扳手，套筒

3、老虎钳，尖嘴钳，剥线钳

4、万用表，电烙铁

5、冲击钻

图2   一体化扬尘气象站支架安装示意图