溶气释放器/TV、TJ、TS型释放器

产品介绍：

一元化气浮设备是一种成熟的水处理设备，该水处理设备系统中由压力溶气罐、刮渣机、释放器等部件组成，它工作过程是将压力溶气水中释放出的大量微细气泡引入待处理水中，利用粘附在固体杂质上气泡的浮托力，达到固、液快速分离，并提高浮渣浓缩程度的目的。溶气释放器，提高了释放器出水的分布均匀性，增加了微气泡与待处理水中杂质碰撞粘附的机率，从而进一步改善了气浮净水效果。溶气释放器是压力溶气气浮系统中的关键装置，压力溶气水只通过该装置降压消能后，才能在水中产生大量的微细气泡。它性能稳定、使用寿命长且价格便宜。

来源：http://www.lvyehb.com

产品结构：

TJ型溶气释放器：孔口－单孔室－圆盘－舌簧－八角管嘴。 
TV型溶气释放器：孔口－单孔室－上下大平行圆盘缝隙。

TS型溶气释放器：孔口－单孔室－圆柱型。

产品特点：

自动避免堵塞，便于操作，减少劳动强度，克服了其它型释放器因容易堵塞而造成气浮设备停机、放空清洗而带来的麻烦。气浮效率提高一倍以上。释放出来的溶气水停留时间大于5分钟，确保固液分离处于最佳状态。释放出来的溶气水同时向下及四周扩散，大溶气水的接触面积等特点。

来源：http://www.lvyehb.com

产品材质：

TJ型溶气释放器材质为碳钢防腐。TV、TS型溶气释放器材质有不锈钢和铜制两种。

广州市绿烨环保