回转式鼓风机

产品介绍：

回转式鼓风机结构精巧，主要由下列六部分组成：电机、

空气过滤器、鼓风机主体、空气室、底座（兼油箱）、滴油嘴。

鼓风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。

产品性能参数表:

| 型号 | 排 风 口 径 (mm) | 电机 功率 | 频率 | 风机 转速 (r.p.m) | 风量(m3/min) | V型皮带轮 | V型 皮带 | 油箱储油量 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/cm2 | 0.5kgf/cm2 | 鼓风机 | 电机 |  |  | 净量 | 毛量 |
| HC-251S | 3/4″(20) | 0.55kw | 50Hz | 450 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 8″ | 21/2″ | A-1016 | 1.5L | 44kg | 51kg |
| HC-30S | 1″ (25) | 0.55kw | 50Hz | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 10″ | 3″ | A- 1118 | 1.5L | 50kg | 57kg |
| HC-301S | 1″ (25) | 0.75kw | 50Hz | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 10″ | 31/2″ | A-1143 | 1.5L | 50kg | 57kg |
| HC-40S | 11/4″(32) | 0.75kw | 50Hz | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 12″ | 4″ | A-1321 | 2.5L | 80kg | 88kg |
| HC-401S | 11/4″(32) | 1.5kw | 50Hz | 580 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 12″ | 41/2″ | A-1321 | 2.5L | 85kg | 93kg |
| HC-50S | 11/2″(40) | 1.5kw | 50Hz | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 14″ | 4″ | A-1600 | 3.5L | 120kg | 130kg |
| HC-501S | 11/2″(40) | 2.2kw | 50Hz | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 14″ | 41/2″ | A-1600 | 3.5L | 125kg | 135kg |
| HC-60S | 2″ (50) | 2.2kw | 50Hz | 450 | 1.9 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 16″ | 5″ | B-1880 | 5.5L | 190kg | 223kg |
| HC-601S | 2″ (50) | 4kw | 50Hz | 540 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2.24 | 2.18 | 16″ | 6″ | B-1880 | 5.5L | 200kg | 233kg |
| HC-80S | 21/2″(65) | 4kw | 50Hz | 430 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.5 | 18″ | 51/2″ | B-2108 | 8L | 250kg | 268kg |
| HC-801S | 21/2″(65) | 5.5kw | 50Hz | 500 | 3.53 | 3.45 | 3.38 | 3.33 | 3.25 | 18″ | 6″ | B-2134 | 8L | 275kg | 293kg |
| HC-100S | 3″ (80) | 5.5kw | 50Hz | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 20″ | 51/2″ | B-2362 | 20L | 375kg | 395kg |
| HC-1001S | 3″ (80) | 7.5kw | 50Hz | 420 | 5.41 | 5.32 | 5.32 | 5.18 | 5.11 | 20″ | 6″ | B-2362 | 20 | 390kg | 410kg |

广州市绿烨环保