机械过滤器

该设备采用"活性生物膜接触氧化"新工艺,无需投药、运行稳定、投资省、适用于中小型水源处理。

当水中含铁5-10mg/1,锰1mg/1时采用单级处理：水-充氧器及水箱-泵-单级过滤器-水塔。若铁、锰含量大于上述浓度，只需将单级改为双级过滤器。出水含铁≤0.3mg/l,含锰≤0.1mg/l,若原水PH值、碱度低时，可在充氧工序加石灰乳。

设备初运行期间反洗水量不易过大，以免影响生物膜生成。设备工作压力≤0.4MPa,工作25℃，

填料分为、石英砂、活性炭、纤维球三种，具体情况根据用户自行选择。

- 全系统的处理工艺设计独特，可适用于不同水质、不同空间、不同流量、不同处理要求的流向布局、安装工程和实用环境。

- 全系统所采用的材料、零部件及配套设备，均为新型、优质、独特产品，从而保证了全系统的良好品质。

- 、主装置内装有根据新型的综合水处理工法而设计的斜度为55度的10个圆锥形漏斗式吸附板。依据贮积法则和沉降物自行凝聚最大化原理所采用的沉降分离法，使得引入系统后上升的污水、废水与通过喷射方式保持极高的接触状态（接触率97%以上），同时可以使悬浮物达到极佳的分离效果。

- 设有能够滤除40 um以上悬浮物的多介质复合过滤器、5~20 um微型过滤器、活性碳（A/C）过滤器，使得系统可以滤除微量的ss、重金属等。

活性碳过滤器，压力过滤器，机械过滤器，石英砂过滤器，纤维球过滤器。

广州市绿烨环保