RF系列射频导纳物位控制器（BINDICATOR）

应    用

- 检测料仓、料槽或其它容器中带粘附性的液体、固体颗粒、粉尘及其它混合浆料等料位

- 两种不同液体之间界面测量，如油水界面

- 石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸、建材等工业领域

特    性

- 校准简单快捷、安装方便、外形美观

- 产品性能稳定

- 防粘附（挂料）

- 各种型号通用性强，适用性广泛

- 可与PLC可编程控制器或DCS集散控制系统配套使用，实现工艺流程的自动检测和自动控制

产品描述

射频导纳物位控制器是利用高频技术，由电子线路产生一个小功率射频信号于探头上，探头作为敏感元件，将来自物位介电常数引起的信号变化反馈给电子线路；由于这些变化包括电容量和电导量的变化，因而电子线路处理的是容抗和阻抗的综合变化信号；进行处理后改变继电器的输出状态。它是在原电容测量的基础上改进射频导纳测量技术，代表了当今物位测量的新水平。

技术参数

| 型 号 | 标准型 | 绳式探头 | 分离型 | 堵料开关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图片 |  |  |  |  |
| 工作电源 | DC24V；AC220V |
| 功 耗 | 4W |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 输出信号 | 两组常开、常闭触点 |
| 触点容量 | AC220V 5A; DC24V 3A |
| 环境温度 | -40℃~+60℃ |
| 介质温度 | 见探头表 |
| 探头材质 | 不锈钢、聚四氟乙烯、工程塑料、陶瓷 |
| 防爆等级 | ExdibIICT5 ExdIIBT4 |
| 防护等级 | IP65 |
| 连接方式 | 3/4″NPT螺纹 料仓开口Φ33；1-1/4″管螺纹料仓开口Φ46 法兰（可选）； | 方探头305×305； 圆探头Φ160 |
| 安装方式 | 顶装、侧装 |
| 校 准 | 二步手动校准 |
| 出 线 口 | M20×1.5 |

安装说明及探头表

| 外 形 尺 寸 | 探 头 形 式 | 安 装 示 意 图 |
| --- | --- | --- |
| 标准探头 | 口标准探头 标准探头是一种用途很广的探头。它可用于固体，粉料和液体。它具有抗粘附影响功能，因此不会因物料粘附在探头上而产生误动作。 最高温度：232℃ 最大压力：17.58kg/cm2 探头材质：不锈钢/Ryton塑料 典型应用：检测料仓或贮罐中的块料、液体,仪表可用两个螺纹中的任何一个安装在容器壁上。 |  |
| 陶瓷探头 | 口陶瓷探头 它可用于温度超过232℃的地方，但探头应远离电子线路。它尤其适用于飞灰检测。 最高温度：537℃ 最大压力：17.5kg/cm2 探头材质：不锈钢和陶瓷 |  |
| 平板/球面平板探头（堵料开关） | 口平板或球面平板探头(堵料开关) 平板探头可平装在容器或传送装置壳体上。其凸入容器、溜槽或传送装置的高度极小。工作原理与其余探头一样。 最高温度：93℃ 最大压力：17.5kg/cm2 探头材质：环氧树脂和不锈钢 典型应用：检测砂砾、粒料、煤块和其他块料的流动或料位。 平板方型探头尺寸为12″×12″ |  |
| 根部加长探头 | 口根部加长探头 这种探头可安装在深的容器或料仓上，用于检测低的料位，它还可用于壁比较厚或具有厚绝热层的料仓，技术参数取决于所选用的探头。 |  |
| 外 形 尺 寸 | 探 头 形 式 | 安 装 示 意 图 |
| 分离型抬高探头 | 口分离型抬高探头 分离型电子部件与抬高探头相结合可用于双壁料斗和料仓，它可使电子线路避开高温作用，抬高长度视料仓壁厚而定。 |  |
| 说明一：注意事项 | 说明二：接线方式 |
| 在高温，高振动场合，请采用分离型式电子线路，能在60℃的温度下持续工作，如环境温度超温，建议采用分离型探头。 仪表灵敏度可在现场调整，以便更适合工作现场。 | AC220V | DC24V |

产品选型

| RF |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

探头长度

静电

A=防静电型 B=不防静电型

结构形式

1=一体式 2=分体式

安装形式

A=3/4″或1-1/4″ N=1-1/4″NPT铝合金接头 F=法兰安装JB82-59 DN40 PN1.0 JB82-59 DN80 PN1.0（陶瓷型时） S=用户特殊要求

电源电压

1=220VAC 2=24VDC

外壳形式

G=普通型 X=防爆型

探头形式

0=标准型 2=食品级 4=特短 5=重型 8=平板型 可用于堵料开关（8A 为圆型、8B为方型） 9=绳式探头

电子线路

H=标准1pF D=高灵敏度0.5pF L=绳式电子部件

射频导纳型系列

8000、8500、8800=进口机芯 C=国产