2021高压热水清洗机参数

| 项目名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 工作压力 | bar | 30-100 |
| 最大流量 | L/h | 450-900 |
| 最高工作温度 | ℃ | 140 |
| 燃油缸容量 | L | 22 |
| 洁剂缸容量 | L | 22 |
| 防水垢容量 | L | 2 |
| 外形尺寸 | cm | 120×65×87 |
| 重量 | kg | 140 |
| 电机功率 | 伏/瓦 | 400/7300 |
| 电机转速 | 分钟/转 | 1450 |

产品构造及设计特点： 
1、四极电机马达(1450转/分钟)，设有感温式过载保险装置。“三活塞”径向往复式高压泵蒲、黄铜材质泵头，陶瓷套筒式柱塞,外置式(可更换阀座)傍路泄压阀。 
2、不锈钢材质的高压及低压阀件。最高容许进水温度达40℃。安全卸压阀。 
3、独立电机马达驱动送风机和燃油加压泵蒲。 
4、不锈钢材质直立式锅炉、热力变换效率特高。 
5、内设防水垢剂容缸和自动管控添加系统。 
6、整体装置式洁剂缸、洁剂对水稀释调节器、高压状态喷射洁液。充油(甘油)式压力示表。 
7、7米长电源引线。 
8、数控式恒温器，可准确地调控工作温度。 
9、喷枪设有防扭结式软管接头及输出水量调节器，故可配合蒸气工作模式。 
10、防止供电过度落差保险电闸。 
11、数据显示式表台，显示工作小时记录、检视电机马达与锅炉工作状况及缺燃油供应等资料；更配置了防止高压系统漏泄的断电功能。