微机灰熔点测定仪注意事项-煤质分析仪器
原煤炭部定点生产采、制、化全套煤质分析仪器,为煤炭、电力、冶金、水泥、科研单位等提供煤质分析器的研发、制造、销售和化验室整体的布局与配置的解决方案。
1．在安装或拆卸炉子时应小心，勿损伤硅碳管，勿使炉体受强烈振动。
2．灰熔融性控制箱的电源应在开始实验时再打开，做完实验后应及时关闭，以免对炉体加热元件造成损坏。
3．炉内严禁通入氯气，在用无烟煤控制气体成分时勿用硫分高者。
4．计算机的显示分辨率最低应为800×600。
5．仪器须有良好接地。
6．计算机禁止使用屏幕保护程序。
7．计算机的显示器电源管理应关闭。
8．最大使用电流勿超过30A。
9．仪器应放在干燥、通风的地方，不能在炉内处理水分较高的物质。
10．仪器背面有裸露高压线，请勿触摸。移动仪器时，须先切断电源。
11．计算机九针串行口上必须插上串行口隔离器。
12．在安装炉子时注意使硅碳管与刚玉舟、外套管之间有一定的空隙，因为在煤灰熔融性测定中，炉内有C0生成，同时碳化硅在氧气不足时会按SiC+1.502=Si02+C0反应式氧化生而成C02，这些C0在氧气不足时会发生：2C0=C02+C反应而析出碳，析出之碳如沉积在硅碳管之螺纹带缝隙处会形成短路而烧坏控制器，所以在硅碳管和刚玉舟、外套管之间应留适当的空隙使硅碳管周围保持少量的空气，将析出之碳烧掉并防止局部过热。

相关产品
 HR—4A灰熔点测定仪
 HKHR-4C智能灰熔点测定仪
 HKHR-4C智能灰熔融测试仪
 HKHR-4000微机灰熔点测定仪