HRQ-G1  价格1300元包含普票和运费 （测温范围-20-1500度）
）

工业红外线测温仪 HRQ-G1

一、工业红外线测温仪产品简介

HRQ-G1红外线非接触体温计是一种专业型的手持式非接触红外线体温计（以下简称测温仪）。红外测温仪 HRQ-G1是一种采用最新红外探测技术而研制的专业手持式非接触红外线测温仪，使用简易、设计坚实、结构紧凑、测量准确度高、防干扰等特点，并易于使用，只要进行瞄准、按键，在一秒钟的时间内即可将被测物体的表面温度读出。同时具备测物等多种功能，可在各领域更广泛的应用。

二、 工业红外线测温仪工作原理

| 温度测量范围 | －20.0℃～1500℃（－4～2732℉） |
| --- | --- |
| 环境温度测量范围 | －10.0℃～50.0℃（14～122.0℉） |
| 测量精度 | ±2.0％ OR ±2.0℃ |
| 重复性 | ±0.5％ OR ±0.5℃ |
| 响应时间 | ＜0.6秒 |
| 分辨率 | 0.1 ℃ / ℉ |
| 距离比率 | （D:S） 50:1 |
| 可调发射率 | 0.30～1.00可调 |
| 光谱响应 | 8～14μm |
| 单位转换 | ℃ / ℉ |
| 平均值测量功能 | 有效 |
| 最大、最小值功能 | 有效 |
| 高与低的差值功能 | 有效 |
| 高低温报警功能 | 有效 |
| 激光定位选择功能 | 有效 |
| LCD背光选择功能 | 有效 |
| 自动关机时间 | 6秒 |
| 记忆储存组数 | 32 |
| 电源 | 9V碱性电池 |
| 重量/尺寸 | 270g / 154 X 59 X 181mm |

三、 工业红外线测温仪特征 
● 非接触式精确测温； 
● 真人语音播报测量结果，理性智能便捷； 
● AVG(平均值)、MAX(最大值)、MIN(最小值)、 DIF(差值)、AMB(环境温度)测量功能； 
● 存储32次测量数据（手动保存测量值）； 
● 带有背光型LCD显示屏； 
● 内置激光瞄准器； 
● 华氏、摄氏单位转换选择； 
● 发射率0.10～1.00可调 
● 高的光学测量距离与物体目标比（D:S）； 
● 自动测量扫描保持功能/自动测量结果数值保持显示 
● 自动选择量程，分辨率为0.1 
● 具有高低温(阀值可设置)报警提示功能 
● 自动关机节电功能

四、工业红外线测温仪的用途 
本产品用于检测、火检、船舶、喷漆、墨水、石油化工、机械制造业等各种工业物体领域应用。 
五、工业红外线测温仪使用方法 
5.1、工业红外测温仪操作步骤 
a、握住仪器手柄并使其指向被测物体表面； 
b、扣动测量扳机键开始测量； 
c、测量时，‘SCAN’提示符将出现在液晶显示屏的右下方； 
d、松开测量键，液晶屏幕显示‘HOLD’提示符表明读数已被锁定保持； 
e、松开测量键后，约60秒后仪器自动关机。 
在使用中，根据需求可以打开或关闭激光扫描器、声音提示、LCD背光功能。在测量中，如果所测温度高
于或低于报警温度（见参数设置方式），本机会“嘀嘀～～”报警提示。 
提示： 
建议把测温仪对准被测量物体,始终按下测量键保持住,来回对被测物体进行扫描式测量,可寻找物体表面
中的最高或最低的冷热源进行采值。 
5.2、工业红外线测温仪历史记录保存与查看 
●红外线测温仪历史数据保存方法 
a、在测量结束锁定保持值后； 
b、若对此次的测量值需保存时，按＋键保存； 
c、依此方式，最多可以保存32次记录。 
●红外线测温仪历史数据查看方法 
a、按MEM键，LCD显示“ ”（见图2的H部位）； 
b、在LCD的A部位、B部位、C部位（见图2）显示各种模式状态下的历史测量值； 
c、按－或＋键可翻页依次查看其它记录。在翻页过程中，LCD的B部位显示历史记录总数、A部位显示当
前历史记录的排序号； 
d、若要退出历史查看，按MEM键，LCD“ ”图标消失。 
提示：若显示-no-，则表示没有历史记录。

六、工业红外线测温仪质量承诺与信后服务 
产品自购买日起一年内免费保修。 
注意：非正常使用或自行拆机造成的损坏不在保修范围内。 
提示： 
请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。

HRQ-G2  价格360元包含普票和运费 （测温范围-20-500度）

工业红外线测温仪 HRQ-G2

一、工业红外线测温仪产品介绍

HRQ-G2是一种专业手持式非接触红外线测温仪，使用简单，设计严紧，测量准确度高，测温量程范围宽等特点。它具有激光瞄准，带背光源LCD显示器，超温报警，发射率可调及自动关机功能。使用时，只须将探测口对准物体，就能快速、准确的测得物体温度。

二、工业红外线测温仪工作原理 
一切温度高于绝对零度的物体均会依据其本身温度的高低发射一定比例的红外辐射能量。辐射能量的大
小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。依据次原理便能通过准确的测定物体红外发
射能量，便得出准确的温度。

三、工业红外线测温仪产品特点 
独家采用HEIMANN红外测温探头，测量精确度高，性能更稳定；具有温度偏高（值可设置）时的声音提示功能；可存储32次测量数据;背光型液晶（LCD）数字显示；华氏、摄氏两种模式选择；发射率0.30～1.00可调；内置激光瞄准器；自动关机功能（节省电池耗费）；体积小巧、结构合理、操作方便。

四、工业红外线测温仪主要技术指标

| 环境温度： | 10℃～45℃； |
| --- | --- |
| 相对湿度： | 10%～85%； |
| 电 源： | DC3V（2节AAA电池）; |
| 基本尺寸： | 87mm×43mm×148mm(长×宽×高) |
| 重量（净重）： | 113g（不含电池） |
| LCD显示分辨力（精确度）： | 0.1℃/℉。 |
| 测量范围： | -20℃～500℃ |
| 消耗功率： | ≤50mw |
| 测量误差： | ±2.0℃或±2%（取大值） |
| 测量时间： | ≤0.5秒 |
| 测量距离： | D:S=8:1（测量距离与物体目标比） |
| 发 射 率： | 0.30～1.00可调 |
| 自动关机时间： | 6秒。 |
| 安全设计标准： | 符合欧洲CE安全规范。 |

五、工业红外线测温仪基本组成及外形结构（见图）

六、工业红外线测温仪使用方法

安全条款 
4、 当激光光束打开时，请小心使用； 
5、 请不要将激光光束对着人或动物的眼睛；
6、 请不要将激光光束射向物体表面反射到人的眼睛里； 
7、 请不要将激光光束射向任何可爆气体。 
测量步骤方法 
1、 为了测得更准确的温度值，本测温仪装好电池后，应放置10分钟后进行测量或在移置新环境（新地点）时，也应10分钟后开始测量。
2、 将探测窗口对准被测物体抠动把柄前的测量键，测温仪自动开启，提示‘滴’的一声，同时显示测量结果。 注意： 测量时选好待测物体的发射率，同时根据待测物体大小调整测量距离。 
3、 保存测量结果方式： 如需要保存测量数值作为历史查阅，在得到测量结果后，按一下功能键中的‘﹣’键即可保存此次的数值，共可保存32个测试结果值。 
4、 历史查阅测量结果方式： 在测温仪开机后，按设置功能键中的‘SET’键可显示查询已测量的32个历史数据，同时LCD显示‘Memory’，按‘+’键或按‘﹣’键可以向前或向后翻查历史测量结果。

七、工业红外线测温仪注意事项 
（一）、探头防护镜片是红外线测温仪最易损坏的部分，因此必须小心保护探头镜片。 
（二）、探头镜片的清洗方法：用棉签或软布沾水或者酒精轻轻擦拭。
（三）、电池请勿充电或者丢如火中，请将使用过的电池丢弃于指定的回收地点，使用不合格电池可能或导致起火或者爆炸。
（四）、注意：当长期不适用本产品时，应将电池取出。 
（五）、本产品不得浸水或者阳光直接暴晒。 
（六）、请勿将产品重摔或碰撞，否则会导致其损坏。 
（七）、未按有效距离或者未对准被测的中心位置，均可能导致温度的          偏差，建议可重复测试一遍或者多遍。

八、工业红外线测温仪质量承诺与售后服务

产品自购买日起一年内保修 注意：非正常使用自行拆机造成的损坏不在保修期内。 
提示：请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。

HRQ-G3  价格320元包含普票和运费 （测温范围-10-350度）

工业红外线测温仪 HRQ-G3

一、工业红外线测温仪产介绍

HRQ-G3是一种专业手持式非接触红外线测温仪，使用简单，设计严紧，测量准确度高，测温量程范围宽等特点。它具有激光瞄准，带背光源LCD显示器，超温报警，发射率可调及自动关机功能。使用时，只须将探测口对准物体，就能快速、准确的测得物体温度。

二、工业红外线测温仪工作原理

一切温度高于绝对零度的物体均会依据其本身温度的高低发射一定比例的红外辐射能量。辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。依据次原理便能通过准确的测定物体红外发射能量，便得出准确的温度。

三、工业红外线测温仪产品特点 
1.独家采用HEIMANN红外测温探头，测量精确度高，性能更稳定； 
2.具有温度偏高（值可设置）时的声音提示功能； 
3.可存储32次测量数据； 
4.背光型液晶（LCD）数字显示； 
5.华氏、摄氏两种模式选择； 
6.发射率0.30～1.00可调； 
7.内置激光瞄准器； 
8.自动关机功能（节省电池耗费）； 
9.体积小巧、结构合理、操作方便。

四、工业红外线测温仪主要技术指标 
正常工作条件： 
1、环境温度：10℃～45℃； 
2、相对湿度：10%～85%； 
3、电 源：DC3V（2节AAA电池）。 
4、基本尺寸：87mm×43mm×148mm(长×宽×高)。 
5、重量（净重）：113g（不含电池）。 
6、LCD显示分辨力（精确度）：0.1℃/℉。 
7、测量范围：-10℃～350℃（14.0℉～662.0℉）。 
8、消耗功率：≤50mw。. 
9、测量误差：±2.0℃或±2%（取大值）。 
10、测量时间：≤0.5秒。 
11、测量距离：D:S=8:1（测量距离与物体目标比）。 
12、发 射 率：0.30～1.00可调 
13、自动关机时间：6秒。 
14、安全设计标准：符合欧洲CE安全规范。

五、工业红外线测温仪基本组成及外形结构（见图）

六、工业红外线测温仪使用方法 
安全条款 
4、 当激光光束打开时，请小心使用； 
5、 请不要将激光光束对着人或动物的眼睛； 
6、 请不要将激光光束射向物体表面反射到人的眼睛里； 
7、 请不要将激光光束射向任何可爆气体。 
测量步骤方法 
1、 为了测得更准确的温度值，本测温仪装好电池后，应放置10分钟后进行测量或在移置新环境（新地点）时，也应10分钟后开始测量。 
2、 将探测窗口对准被测物体抠动把柄前的测量键，测温仪自动开启，提示‘滴’的一声，同时显示测量结果。 
注意： 测量时选好待测物体的发射率，同时根据待测物体大小调整测量距离。 
3、 保存测量结果方式： 
如需要保存测量数值作为历史查阅，在得到测量结果后，按一下功能键中的‘﹣’键即可保存此次的数值，共可保存32个测试结果值。 
4、 历史查阅测量结果方式： 
在测温仪开机后，按设置功能键中的‘SET’键可显示查询已测量的32个历史数据，同时LCD显示‘Memory’，按‘+’键或按‘﹣’键可以向前或向后翻查历史测量结果，显示如下：

七、工业红外线测温仪注意事项 
（一）、探头防护镜片是红外线测温仪最易损坏的部分，因此必须小心保护探头镜片。 
（二）、探头镜片的清洗方法：用棉签或软布沾水或者酒精轻轻擦拭。 
（三）、电池请勿充电或者丢如火中，请将使用过的电池丢弃于指定的回收地点，使用不合格电池可能或导致起火或者爆炸。 
（四）、注意：当长期不适用本产品时，应将电池取出。 
(五)、本产品不得浸水或者阳光直接暴晒。 
（六）、请勿将产品重摔或碰撞，否则会导致其损坏。 
（七）、未按有效距离或者未对准被测的中心位置，均可能导致温度的偏差，建议可重复测试一遍或者多遍。

八、工业红外线测温仪质量承诺与售后服务 
产品自购买日起一年内保修 
注意：非正常使用自行拆机造成的损坏不在保修期内。 
提示：请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。