# 夜视仪的使用方法（通用版0

### 夜视仪的使用方法（通用版）

夜视仪使用简介：

1.夜视仪是用于在夜间和微光下观察目标的精密光电子仪器。为满足在极低照度下工作，大多数夜视仪配有红外线发射器。

2．夜视仪在没有保护盖时禁止白天开启。在有光照的屋子里检查夜视仪工作性能时，必须在夜视仪带镜盖时进行，在强光环境不超过3秒钟.并且夜视仪不应对着强光源，强光进入夜视仪内部有可能将其损坏或消少夜视仪的使用寿命。和可能伤害使用者的眼睛，当强光进入夜视仪时其亮度度会下降甚至消失。这是仪器的自动保护功能起作用了，此时，应立即将夜视仪从强光源处拿走。使用者应不要再次启动仪器，过1-2分钟后，夜视仪功能会恢复。特别强的光源会导致夜视仪损坏（如白天持续十秒）

3.夜视仪允许1分钟以内的强闪光和闪烁，视场观察到的耀斑也叫鬼影，不是夜视仪的缺陷，而是外部光源照射镜片引起的。夜视仪在全黑环境工作时不会出现耀斑，夜视仪观察时感觉存在少量的黑点和亮点不是其质量缺陷，而是符合夜视仪的质量标准。夜视仪在没有保护盖时禁止白天开启。

4．夜视仪在寒冷的房间保存或冬季运输后，再次使用前必须在温暖的房间等待几十分钟。否则镜片会起雾，影响观察。

5．夜视仪一般适合在环境温度-30度至30度，温度25度时相对湿度93%，局部照度5.10ˉ 勒克司或以下使用。高级，军用级别可以到达-50度至70度

6．夜视仪工作时间。

不开启红外线照射器：

---温度高于0度时---5-20小时

---温度零下30度时---2--3.5小时

开启红外线照射器：

---温度高于0度时---2-5小时

---温度零下30度时---1-5小时

夜视仪在10度以下工作并开启前，必须将电池先置于温暖的地方。

7．夜视仪应保存在干净的地方，避免重压，机械损坏，潮湿，和太阳辐射。

武汉欧卡科技有限公司为您提供 2013-1-22