【简单介绍】

台湾上泰仪表ph计 台湾上泰ph计 台湾SUNTEXPH计PC-3110在线PH计是原型号PC3030A升级产品,原PC3030A配件照常供应!

【详细说明】

台湾上泰仪表ph计 台湾上泰ph计 台湾SUNTEXPH计PC-3110在线PH计是原型号PC3030A升级产品. 谷雨还供应其它型号的台湾上泰suntex工业在线PH计/ORP计PC-3100、PC-3200、PC-3050、PC-3030A、PC-310、PC-320、PC-350、PC-110、PC-100酸度计021-51697829及相关mettler-toledo传感器405-60-SC-P-PA-K19/120/3m(PH电极O/N114053134)、HA405-90-PA-SC(PH电极O/N52002760)、PT4805-60-P-PA(ORP电极O/N115053020)、HF405-60-P-PA(抗氢氟酸PH电极O/N114053114)、405-60-T-PA-S8/120(管道式PH电极O/N104054329)、PT4805-60-PA-S8/120(管道式ORP电极O/N105053226)、HA405-DXK-S8/120(高温PH电极O/N104054287)、HA405-DPA-S8/120(纯水PH电极O/N104054476)、InPro4260/PT1000/120(PH高温高压PH电极O/N52002987)、InPro3250/PT1000/120(高温PH电极O/N52002548)、InPro4800/PT1000/120(高温PH电极O/N52002125)、InPro4550/PT1000/120(高温PH电极O/N52002402)及相关附件。电话:021-51697829 传真:021-51686162 http:www.ep1718.com 台湾上泰仪表ph计 台湾上泰ph计 台湾SUNTEXPH计PC-3110介绍及参数: ■ 96X96微电脑设计酸碱度/氧化还原变送器 ■ 户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装 ■ 大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示 ■ 具背光感应器，自动及手动背光设定功能 ■ 提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出 ■ 提供溶液接地功能，可消除样品带电干扰 ■ 具自动校正；手动/自动温度补偿功能及未周期校正警示 ■ 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全防护 ■ 具RS-485界面输出，可直接与数位系统连接(PC-3110RS only) ■具两路0/4~20mA输出对应设定pH/ORP、Temp. (PC-3110 only) ■ 测量范围 pH: -2.00～16.00pH ORP: -1999～+1999mV Temp.： –30.0～130.0℃ ■ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.： 0.1℃ ■ 仪表精度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.： 0.1%±1Digit ■ 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、NTC30K双模式选择 手动温度补偿 按键设定 ■ 工作温度 0～50℃ ■ 输入阻抗 >1012Ω ■ 显示幕 背光式大型LCD显示 ■ 模拟输出 两路隔离式0/4～20mA输出 可程序对应pH/ORP、温度设定 ■ 数位输出 RS-485 PC-3100RS only ■ 继电器输出 高低点、滞后任意程序设定 两组ON/OFF输出 240VAC最大电流0.5A ■ 清洗接点 ON 0～999秒/OFF 0～999小时 一组ON/OFF输出 240VAC最大电流0.5A ■ 溶液接地 可消除溶液带电干扰 ■ 电源输入 88～265VAC宽电源、50/60Hz ■ 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 ■ 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) ■ 挖孔尺寸 92mm×92mm (H×W) ■ 保护等级 IP65 ■ 重量 0.45Kg 台湾上泰仪表ph计 台湾上泰ph计 台湾SUNTEXPH计PC-3110请咨询广州迪川仪表业务部!