配套研磨作业线的乳液过滤和降温系统 ：包括磁鼓磁性分离器，无纺布走带式过滤机，自动卷纸机构，分割式水箱，接受杂质和脏无纺布的集渣箱，皮带式撇油机，管壳式热交换器，及向其提供冷水的制冷机。可以增加提高过滤分离效果的水力分离机，使水力分离机排渣口接入纸带过滤机脱水。

热交换器必须装备有与温度传感器相连的自动流量控制装置（即电磁三路阀门），热交换器同时与冷却单元及水箱连接。冷水流向为冷却单元—热交换器，热水流向为水箱水泵—热交换器。确认供液泵出口处的正确乳剂温度 ：20 +/-2 ºC。冷冻机必须确保冷却液的温度下降至下列范围内：7-12 ºC。冷却单元（冷冻机）的功率为30kW。在过滤和冷却单元内运输冷却剂的所有管子均采用聚氨酯泡沫塑料保温。在过滤单元上安装出口温度传感器，

过滤装置组装在水箱上的导轨上，以便于将其从水箱上水平移动进行水箱清理维修。能够在不使用任何辅助工具的情况下便可移动。过滤装置一侧带有可转向支架，便于清理水箱时支撑过滤装置。

无纺布过滤机的工作长度：约3m长,1.4m宽。过滤纸幅宽1.3米，40-110克。满足400L/min流量要求。烟台云帆过滤系统公司提供的无纺布过滤器自动运行。用过的过滤纸被卷纸机构自动卷起，便于统一回收处理。

过滤机上带有压纸装置，防止液体流经过滤纸时滤纸两侧翘起引起漏液。系统自动将杂质及滤布运送到集渣箱中。集渣箱能够进行叉车起重运输，并且易于排空。

工作流程为：变脏的乳化液从研磨机流到圆形过渡水箱由提升泵送到过滤单元，乳化液首先到达磁性过滤器，然后经由导流槽输送到无纺布过滤器中；乳化液通过过滤器之后流入水箱中；经由进料泵通过水箱及换热器进行循环；最后由两个离心泵将已过滤及冷却的乳化液泵送回研磨机