造纸工业水污染物排放标准

新华社信息北京２月２５日电　为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、
《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》，促进
造纸工业生产工艺和水污染治理技术进步，防治水污染，国家环保总局制定《造
纸工业水污染物排放标准》，该标准自１月１日起实施。全文如下：
　　１　主题内容与适用范围
　　１．１　主题内容
　　本标准按生产工艺规定了造纸工业吨产品日均最高允许排水量，日均最高允
许排放浓度和吨产品最高允许水污染物排放量。
　　１．２　适用范围
　　本标准适用于造纸工业的制浆、造纸和制浆造纸联合企业的废水排放管理，
以及造纸工业建设项目环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及
其投产后的废水排放管理。
　　２　引用标准
　　下列标准所含的条文，在本标准中被引用即成为本标准的条文，与本标准同
效。
　　ＧＢ　３０９７一１９９７　海水水质标准
　　ＧＨＺＢ１－１９９９　地表水环境质量标准
　　ＧＢ　６９２０一８６　水质　ｐＨ值的测定　玻璃电极法
　　ＧＢ　７４８８－８７　水质　五日生化需氧量（ＢＯＤ５）的测定　稀释
与接种法
　　ＧＢ　１１９０１一８９　水质　悬浮物的测定　重量法
　　ＧＢ　１１９１４一８９　水质　化学需氧量的测定　重铬酸盐法
　　ＧＢ／Ｔ　１５９５９－１９９５　水质　可吸附有机卤素（ＡＯＸ）的测
定　微库仑法
　　当上述标准被修订时，应使用其最新版本。
　　３　技术内容
　　３．１　排入ＧＢ　３８３８中Ⅲ类水域（水体保护区除外）、Ⅳ、Ⅴ类水
域和ＧＢ　３０９７中二、三、四类海域的造纸工业废水，应根据生产工艺分别
执行本标准规定的标准值。
　　３．２　排入设置二级污水处理厂城镇下水道的造纸工业废水，应达到地方
规定的污水处理厂进水标准。
　　３．３　标准值
　　２００１年１月１日起，造纸工业的水污染物排放均执行表１规定的标准
值。　
　　表１　　造纸工业水污染物排放标准值
───────────────────────────────────
　　　　　 项目　　　　　　　　　 排水　　 生化需氧量　　　化学需氧量
　　　单位　　　　　　　　　　　　量3)　　　(BOD5)　　　　　 (CODcr)
类别　　　　　　　　　　　　　　　m3/t　　kg/t　 mg/L　　kg/t　　mg/L
───────────────────────────────────
制浆、制浆造纸1)　木浆　本色　　 150　　 10.5　　70　　　52.5　　350
　　　　　　　　　　　　漂白　　　220　　 15.4　　70　　　88　　　400
　　　　　　　　 ───────────────────────────
　　　　　　　　　非木浆 本色　　　100　　 10　　　100　　 40　　 400
　　　　　　　　　　　　　漂白　　　300　　 30　　　100　　 135　　 450
───────────────────────────────────
造纸2)　　　　　 一般机制纸、纸板　 60　　3.6　　 60　　　6　　　 100
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
　　　　　 项目　　　　　　　　　　　悬浮物　　　 中吸附有机卤
　　　单位　　　　　　　　　　　　　　(SS)　　　　化物(AOX)4)　　　PH
类别　　　　　　　　　　　　　　　kg/t　　mg/L　　kg/t　　mg/L
───────────────────────────────────
制浆、制浆造纸1) 木浆　 本色　　　15　　　100　　　　　　　　　　　6-9
　　　　　　　　　　　　漂白　　　22　　　100　　 2.64　　 12　　　6-9
　　　　　　　　 非木浆 本色　　　10　　　100　　　　　　　　　　　6-9
　　　　　　　　　　　　漂白　　　30　　　100　　 2.7　　　9　　　 6-9
造纸2)　　　　　 一般机制纸、纸板 6　　　 100　　　　　　　　　　　6-9
───────────────────────────────────
　　注：１）制浆、制浆造纸：单纯制浆或浆纸产量平衡的生产。
　　　　２）造纸：单纯造纸或纸产量大于浆产量的造纸生产。
　　　　３）排水量为生产工艺参考指标。
　　　　４）ＡＯＸ（可吸附有机卤化物）为参考指标。
　　３．４　废纸制浆企业的废水排放按有、无脱墨工艺分别执行漂白木浆和本
色木浆标准。
　　化学机械制浆企业的废水排放按有、无漂白工艺分别执行漂白木浆和本色木
浆标准。
　　４　监测与实施
　　４．１　采样点
　　采样点设在企业废水排放口。在排放口必须设置永久性排污口标志，日排放
废水量在１００ｔ以上的企业必须安装污水流量连续计量装置和污水比例采样装
置。
　　４．２　采样频率
　　采样频率按生产周期确定。生产周期在８ｈ以内的，每２ｈ采集一次；生产
周期大于８ｈ的，每４ｈ采集一次。
　　４．３　排水量
　　排水量包括制浆和造纸生产排水量，不包括化学制备排水、间接冷却排水、
厂区生活排水及厂内锅炉、电站排水量。
　　排水量和排放浓度按日均值计算。
　　４．４　产品产量的统计
　　制浆、造纸或制浆造纸联合企业的原材料使用量、产品产量等，以法定月报
表为准。根据企业实际正常生产天数，计算出各类产品的日均产量。
　　４．５　混合废水标准值的确定
　　制浆、制浆造纸与造纸生产废水混合排放时，其污染物排放指标按附录Ａ方
法计算。
　　４．６　测定
　　本标准采用的测定方法按表２执行。　
　　表２　污染物项目测定方法
───────────────────────────────────
序号　　　　　　项目　　　　　　 测定方法　　　　　　　　方法标准号
───────────────────────────────────
1　　　　　　　BOD5　　　　　　 稀释与接种法　　　　　　GB7488-86
2　　　　　　　CODcr　　　　　　重铬酸钾法　　　　　　　GB11914-87
3　　　　　　　SS　　　　　　　 重量法　　　　　　　　　GB11901-89
4　　　　　　　pH　　　　　　　 玻璃电极法　　　　　　　GB6920-89
5　　　　　　　AOX　　　　　　　微库仑法　　　　　　　　GB/T15959-1995
───────────────────────────────────
　　５　标准实施监督
　　５．１　本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。
　　５．２　省、自治区、直辖市人民政府对执行国家水污染物排放标准不能保
证达到水环境功能要求时，可以制定严于国家水污染物排放标准的地方水污染物
排放标准，并报国家环境保护行政主管部门备案。（完）