QC-10型氢气纯化装置

使

用

说

明

书

苏州华德气体设备有限公司

- 概述：

  - 产品特点和用途：

本装置以工业瓶装普氢为原料，通过催化除氧,冷凝和吸附两级干燥,以及过滤除尘。干燥器采用新型5A分子筛，在常温下利用其吸附原理，将普氢气中杂制氧,水气和尘埃颗粒加以分离，从而获得纯度大于99.999%的高纯氢气。

本装置适合于金属材料机械零件的热处理保护气氛,合成纤维，石油化工、浮法玻璃,石英制造等过程的保护气。

本装置具有结构简单，操作方便，随用随开，能耗低，便于维修等优点。

  - 使用环境：

温度：5℃～35℃

相对湿度：45％∽75％

大气压力：86～106Kpa

电源：220V（３８０Ｖ）±10%；50HZ±2HZ

- 主要技术指标：

  - 处理氢气量：　　　　　　　　１０m3/h

  - 工作压力：　　　　　　　　　< ０.６Ｍpa

  - 原料氢气纯度：　　　　　　　>９９.５%

  - 原氢含氧量：　　　　　　　　<０.５%

  - 处理后纯氢含氧量：　　　　　<２PPm

  - 处理后纯氢露点：　　　　　　　>-６０℃（冷却水温小于２０℃）

  - 除氧器工温度：　　　　　　　　８０～１２０℃

  - 干燥器工作温度：　　　　　　　　常温

  - 干燥器工作周期：　　　　　　　　２４小时

  - 干燥器再生温度：　　　　　　　　３５０℃

  - 干燥器再生加热时间：　　　　　　８～１２小时

  - 干燥器再生用气量：　　　　　　　１m3/h

  - 装机功率：　　　　　　　　　　　８ＫＷ

  - 电源：　　　　　　　　　　　　　３８０Ｖ，　５０ＨＺ

  - 设备重量：　　　　　　　　　　　约６００Ｋg

１６.外形尺寸：　　　　　　　　　１１００×８５０×１８００

三．工艺流程：

１.如图所示，原氢接如原气Ｆ１，原氢流量计１，除氧器２，进行催化除氧，再经冷却器３冷凝降温，用冷凝水使气体降温，进入汽水分离器８分离水分。

２.此时气体可以分别经阀门５或者阀门６，进入Ⅰ组干燥吸附器４或者Ⅱ组干燥吸附器５吸附干燥，然后经阀门３或者阀门８，再经过过滤器６，由纯氢出口阀送至用气点。

３.该装置采用复式流程，在一只干燥吸附器工作的同时，另一只干燥吸附器进行再生处理，再生用气取部分纯气，通过再生流量计７，阀门９或阀门１０送Ⅰ组干燥吸附器或Ⅱ组干燥吸附器，加热再生吸附剂，再生废气经阀门３或阀门４进入汽水分离器８放空，水分经阀门１４排除。

四．使用操作方法： 本装置为复式流程，一组工作，另一组再生，工作24小时,再转换另外一组工作,再生加热10小时,冷却14小时至常温后,以备转换工作,以保证长期的连续交替工作。

1.开车前准备

设备在开车前应进行气密性检查和电气控制系统检查。

Ａ.气密性检查时，可在原氢气入口处接上氮气钢瓶，气路系统除进气，出气，放空，排水阀门关闭外，其余各阀门都打开。设备充压至０.５～０.６Mpa之间,保压２４小时，压力降应小于０.０３Mpa，否则应找泄露处，拧紧螺母或法兰等。

Ｂ.电气系统检查时，接通总电源，分别接通除氧器和干燥器的加热元件，观察各指示灯亮否，温控仪是否能指示温度和正常控制温度。否则找出原因，恢复正常工作。

Ｃ.本装置可以有四种工作状态参见下表：

| 工作状况 | Ⅰ组工作 Ⅱ组再生 | Ⅰ组工作 Ⅱ组待用 | Ⅱ组工作 Ⅰ组再生 | Ⅱ组工作 Ⅰ组待用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥器Ⅰ工作进出口阀Ｖ５，Ｖ７ | 开 | 开 | 关 | 关 |
| 干燥器Ⅱ工作进出口阀Ｖ６，Ｖ８ | 关 | 关 | 开 | 开 |
| 干燥器Ⅰ再生进出口阀Ｖ９，Ｖ３ | 关 | 关 | 开 | 关 |
| 干燥器Ⅱ再生进出口阀Ｖ１０，Ｖ４ | 开 | 关 | 关 | 关 |
| 再生流量阀Ｖ１３ | 开 | 关 | 开 | 关 |
| 电源启动按纽 | 开 |  | 开 |  |
| 按纽开关 | 拨向Ⅱ组 | 拨向空挡 | 拨向Ⅰ组 | 拨向空挡 |
| 温控仪 | Ⅰ组再生 |  |  | ３５０℃ |  |
|  | Ⅱ组再生 | ３５０℃ |  |  |  |

２.停车：

Ａ.关闭进出口阀门，切断总电源。

Ｂ.关闭冷却水进出口阀。

Ｃ.冬季时，要放出冷却器内的水，防止冻坏设备。

五．安全保护装置及事故处理：

Ａ.装置上设有接地装置。请用户实施可靠的接地作业。

Ｂ.工作环境电源输入端与外壳导电部分之间绝缘电阻大于　　　　　　　　　20MΩ。

Ｃ.电气控温系统必须保持正常工作，防止失控超温国热烧坏设备，要检查热电偶位置是否插入反应器，吸附器中部温控仪温升情况。

Ｄ.装置的气路系统，必须保持良好的气密性，运转后受热，管道由于热胀冷缩的原因，容易泄露。

Ｅ.气体流量计在压力下测定需要进行校正计算，开阀门时要缓慢，防止气流突然冲击玻璃转子，把流量计玻璃管打碎，出现故障和危险。

Ｆ.装置周围３米内，不得有吸烟和明火，以防引起氢气燃烧爆炸。

六．维修和保养：

- 装置上有过滤装置，应定期排放里面的污物及水。

- 避免装置遭受强烈震动，冲击造成漏气而影响氮气纯度及人身安全。

七．开箱检查：

开箱时，应轻拿来轻放，以免伤及箱内装置。

开箱时，若发现缺件，应当即与制造成商联系。

八．附录：

1．工艺流程图    　　　　1张

２．电气原理图        　1张

３．电器接线图        　1张

４．装箱清单            1张

５.设备合格证　　　　　　1张

产品合格证

产品名称 :氢气纯化装置

产品型号： ＱＣ-１０型

出厂编号：

检验日期：

检 验 员：

结论：本产品经检验合格

苏州华德气体设备有限公司

苏州华德气体设备有限公司

装箱清单

产品名称ＱＣ－１０型氢气纯化装置

| 序号 | 名 称 | 出厂编号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＱＣ－１０型氢气纯化装置 |  | 台 | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- 随带文件

| 序号 | 文件名称 | 页数 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装箱清单 | 1 | 1 |  |
| 2 | 产品检验合格证 | 1 | 1 |  |
| 3 | 使用说明书 |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 带备件，附件及其他

| 序号 | 代 号 | 名称及规格 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |