针对劳动力日趋紧张，各中、大型饮用净水厂劳动力资源不足等情况，我们通过对多数饮用水生产厂家的实际调查以及应部份客户的要求，投入大量人力、物力开发成功五加仑桶装水自动堆叠机设备，该堆叠机占地面积少，运行费用低，每小时可将1200桶五加仑水瓶按要求叠成二--三层（每层4*2桶），以便于运输和存放，整台设备只需一人即可轻松操作，最大程度上减轻了员工的劳动强度及降低整个生产线的人员编制。

技术参数：
　　生产能力：900-1500桶／小时（伺服控制）；1500-2400桶／小时（伺服控制）
　　适用桶型：3加仑或5加仑
　　码垛层数：一至三层（加高码垛层数可特殊定制）
　　托盘尺寸：1200＊1200（可特殊定制）
　　机型尺寸：L2400＊W1650＊H2200
　　设备功率：4.3KW
　　控制电源：DC24V
　　压缩空气：0.4-0.6Mpa，20L／Min
　　设备重量：500KG
　　设备具体情况介绍：
　　本机自动进桶、自动抓桶码垛、人工取放层隔板、人工出垛。
　　生产时人工放置一个托盘放至码垛位，桶装水在套袋后由输送带输送至码垛机，通过气动控制的理桶机构排列成1排（每排4桶或5桶，每排5桶时须错位排列），抓桶机构将桶装水抓取放到托盘上，码完一层后自动取一块层隔板放到桶装水上，再重复进行第二层码垛作业。在完成一垛的码垛作业后，人工将托盘叉走（由叉车叉走），再人工放托盘--码桶--放层隔板……，重复码垛作业。

基本配置
1、主传动减速电机采用国产优质减速电机、信捷伺服电机
2、德国IGUS直线导轨
3、德国SCIK光电控制系统
4、信捷PLC及控制系统（触摸屏控制）
5、施耐德低压电器
6、台湾亚得客气
7、机架碳钢/不锈钢 机架板材厚度3MM

使用该设备后与传统生产方式比较：

| 比较项目 | 传统的人工堆桶方式 | 自动堆叠机堆桶方式 |
| --- | --- | --- |
| 人员配备 | 至少3-4人 | 1人 |
| 劳动强度 | 传统人工堆叠方式每小时堆叠1200桶,每班至少需4名男性不停工作，工作量大。 | 采用堆叠机只需1名女性即可轻松操作，每小时堆叠1200桶毫不费力。 |
| 卫生等级 | 人工堆桶方式需用手提桶口，卫生等级低。 | 自动堆叠机勿需人工接触水桶。 |
| 桶损情况 | 由于瓶垛太高，人工堆叠时常重拿重放，对桶损坏严重。 | 自动堆叠机提、放桶动作温柔稳定，桶损极小。 |
| 企业形象 | 人工操作方式不能适应终端客户的需要，必然会被自动化设备取代。 | 自动化程度高，显示企业实力雄厚，提升市场竟争力。 |

机器图片展：