工业吸尘器WX-3078P图片和技术参数

| 机器型号 | WX-3078P |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 启动马力 | 7HP |
| 消耗功率 | 3600W |
| 真空压力 | 205mbar |
| 马达风量 | 159L/S |
| 过滤面积 | 6300cm2 |
| 过滤精度 | 0.3um |
| 电线长度 | 8M |
| 尘桶容量 | 80L |
| 机器尺寸 | 61*63*117cm |
| 机器净量 | 28.2kg |
| 机器产地 | 中国上海 |

机器特点与应用：

- WX-3078P是一款纯工业强力型的产品，它配有宽60CM的推吸扒头，可以边推边吸，使用时轻松，快捷，每小时可以清理1900平方米地面，针对一些大型的工厂车间、仓库或广场等地方清理，是一款非常理想的机型。

- WX-3078P采用了风冷式双旁路（Bypass）的散热系统，这样的设计可以让马达在使用过程中一直保持恒温状态，让马达的使用寿命提高3倍以上，机器最高可达到24小时连续工作。

- WX-3078P是由3颗1200W的马达组成，可以根据需要开1个和2个或是3个同时开启使用，它有3600W超强劲的吸力，80升的桶容量，6300平方厘米的过滤面积，能大大的提高您的工作效率。

- WX-3078P的桶身和车架采用了高强度纯不锈钢精致而成，可以承重300公斤，耐挤压、撞击，高温，机器带有倾倒功能，使用者清理桶内垃圾时非常方便。

- WX-3078P采用了五层的过滤系统，其中FPPR3200的空气高效（HEPA）过滤器能够过滤掉0.28um的微尘，过滤的效果可以达到99.993%，这样的过滤系统可以保证排出的空气100%的干净。

- WX-3078P是一款干湿两用吸尘器，可以吸尘、吸水、吸铁屑、吸砂石、吸玻璃碎片等物质.

此款机器采用前置推扒的设计，配有超大的推吸扒头，可以吸尘吸水一次完成，不必拆卸，后部配有脚踏板，可以根据不同的地面来使用，配两套配件，可以切换交替来使用些款机器，碰到大面积的场所，可以使用前置推吸扒来清理，只需要一个人就可以轻轻松松的操作，不像以往的吸尘器非常笨重，移动也非常不方便，些款机器推出后，可以解决您的困扰，如果车间有比较狭窄的走道可以换另一套吸尘工具使用，一个车间不需要您配备多台吸尘器，大大节省您的成本，也大大节省操作人员，是您最好的选择，些款机器适用于，大型工厂车间，重工业工厂，商场，超市，火车站，机场，高铁，码头，商业场所等。

三颗双层旁通式马达，可单独启动及3600W同时运转。不锈钢车架及桶，个人就可以倾倒，桶及车架可分离，过滤面积6300cm2。前活动轮附带斜坡刹车装置设计，可360度旋转，后轮具有弹性可载重，不变型低重心设计，可吸水、吸尘、吸油一次完成。工业用。

>Zykion<涡轮式低静音58dba,干式,五层过滤系统,排放出的空气100%的干净,过滤面积3600cm2，集尘率可达99.8%，标准小于0.03%，其粒子直径为0.3um符合BIA证明“C”可商业用。

WAIDR 特殊设计的过滤器
    WAIDR吸尘器根据不同的使用要求而设计了多种高效过滤器，无论从结构还是过滤材料，都经过严格的挑选和性能测试，使其达到过滤和透气有效的结合。