插入式超声波流量计被测流体可以是水、海水或油、浆液之类均匀液体，导电或非导电，有腐蚀性或无腐蚀性 液体均可测量。背光液晶全中文显示瞬时流量计及正、负、净累积流量、流速、时间、模拟输入等数据，可适用于钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、玻璃钢等质密的管道，插入式超声波流量计可在带压不停水的情况下安装与检修，不影响正常生产。

插入式超声波流量计: 结构紧凑、坚固、国际先进的压铸铝机,RS-232或RS-485接口.可接5路4-20mA电流信号（如：温度、压力、液位等）。防非操作人员误动的密码锁保护 , 具有声音报警提示功能（如：发生电路故障等）自动记忆前64日，前64个月，前5年的累积流量。

插入式超声波流量计克服了少量的沉淀物、悬浮颗粒和气泡对信号的影响，提高了流量测量的准确度,特别适合于大口径管道的流量测量。使用专用开孔工具使传感器在带压不停水的情况下安装，独特的带压拆卸安装方法不影响正常生产，随时完成在线更换与检修。解决了由管道内壁结垢或腐蚀严重时，使用外夹式传感器信号弱测量不正常的难题。相对于其他各类流量计（如电磁流量计），在大口径管道上，性价比更高。

插入式超声波流量计性能特点：

测量液体： 水，酸碱液，酒精，海水，各种油类等单一均匀稳定的流体，浊度小于10000ppm，粒径小于1mm 
管道材料： 钢，铸铁，PVC管材等超声波可穿透的满管，质地致密，无严重腐蚀结垢，允许薄层质密衬里 管衬材料： 橡胶，环氧沥青，玻璃钢，砂浆等，或无衬里 管径范围： 插入式传感器适用管径DN80mm~6000mm 
流速范围： 0~±32m/s,双向流 
准 确 度： 优于±1.0%(标准条件下)。配置插入式传感器准确度可达0.5% 
线 性 度： 0.5% 
传 感 器： 插入式传感器最高工作压力≤2.5MPa 
直管段长： 上游>10D，下游>5D，距泵出口30D(D:管径) 
信号输出： 4-20mA或0-20mA RS-232(选配RS-485) 
显示方式： 2*20字符液晶显示，带LED背光。 
电 源： AC220V、DC8~36V或AC7~30V 环境温/湿度： 主机-30℃~+80℃;传感器-40℃~+160℃，传感器可浸水工作，水深小于3m。安装方法: 不锈钢钢丝安装，特制同轴双屏蔽电缆，可加长至200米，电缆特性阻抗50W。

可 选 择 的 主 机 壁挂型 用于挂墙安装 尺寸：170×180×56mm 外夹式图例 外夹式测量图 盘装型 用于仪表盘安装 尺寸：152×76mm 插入式图例 插入式图 防爆型 防爆等级DⅡBT4 尺寸：298×298×110mm 管段式图例 管段式测量图

选配的传感器 可选配的传感器 测量范围 流体温度 精度 外夹式 S(小型) DN15-100mm -30℃～110℃ 1% M(中型) DN50-1000mm L(大型) DN300-6000mm 高温式 GS-1(小型) DN15-100mm -30℃～180℃ GM-1(中型) DN50-1000mm 插入式 BC-1(标准插入) DN80-6000mm -40℃～185℃ BC-2(加长插入) 管段式 标准管段式 DN15-1000mm (详见附录2) -40℃～180℃ ±0.5% 电 源 一次表DC8-36V, 二次表AC220V或DC24V 输 入 3路4～20mA模拟输入,2路三线制PT100电阻信号输入 输 出 隔离 RS232/RS485 输出,2 路隔离 OCT输出，1 路隔离 4-20mA 输出( 无源 ) 通信协议 METER-BUS协议，MODBUS 协议，富士扩展协议，简易水表协议