插板阀使用说明书

- 产品用途：

插板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料输送管道，调节或切断物料流量的主要控制设备，广泛地应用于冶金、矿山、建材、化工等行业系统中，控制物料的流量调节或切作用。

- 产品特点：

具有结构简单、操作灵活、重量轻、无卡组、特别适用于各种固体物料、50mm左右、团状物料的输送及流量调节、安装不受角度限制、操作方便、能随时调节开度等优点。

- 产品使用性能：

公称压力：0.05Mpa；介质流量：≤28m/s；工作温度：≤300℃；适用介质：无粘度的粉尘气体、固体粉料、小颗粒物料。

四、安装与使用：

1. 本阀门安装在管道上时，阀杆可以向上，也可以水平.

2.检查各螺纹连接是否有松懈，并调节拧紧；

3.卸掉阀门通道两端闷盖，清洁内腔，去除油垢；

4.剥去阀杆防护油纸后，在阀杆上重新涂润滑脂；

5.冲洗、清洁管路，以免损坏密封面。

4.阀门启闭时，开启电动（气动）执行器通过阀杆升降进行开启和关闭，启闭过程中受力应均匀，到位前应缓速逐渐开启到位或关闭至密封。

五、储备

1.本阀门应存放在干燥通风的室内，做到防潮、防雨、防锈。

2.阀门存放与运输时启闭件应处于关闭位置，

3.通径两端用闷盖塞紧，予以防尘、防锈，保持通道清洁；

4.长久放置时应定期检查。对阀杆表面、两通道、密封面、两端法兰上的污垢和锈迹进行检查后，重新涂刷防锈油及予以防护。

六、结构图

六、 可能发生的故障和消除方法：

| 可能发生故障 | 原 因 | 消除方法 |
| --- | --- | --- |
| 阀杆升降不灵活（手动和电动） | 转动部位夹有杂物 阀杆和阀杆螺母上的螺纹线有损坏 阀杆弯曲 | 清除杂物，涂润滑脂 修整螺纹或更换阀杆与阀杆螺母 校正阀杆 |
| 填料出渗漏 | 压条松动 填料处受损坏 | 适当均匀用螺栓压紧压条 更换或增加填料 |

浙江嘉鸿阀门