三大类型家庭中央空调介绍及优点

一、什么是家庭中央空调？ 家庭中央空调（又称为家用中央空调、户式中央空调）是一个小型化的独立空调系统。在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口，将冷暖气送到不同区域，来实现室内空气调节的目的。它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势，是适用于别墅、公寓、家庭住宅和各种工业、商业场所的暗藏式空调。 二、家庭中央空调有哪些分类？ 中央空调的品牌多种多样，其中有美的中央空调、格力中央空调、志高中央空调、大金中央空调等。按照输送介质的不同，可以将家庭中央空调分为冷/热水机组、风管式系统以及多联型系统三种类型。 1、冷/热水机组 这类家庭中央空调的输送介质通常为选用乙二醇溶液或直接选用水。它可通过室外主机产生出空调所需冷/热水，有管路系统输送到室内的各个末端装置，并与室内空气进行热量交换，从而产生冷/热风。 由于此类家庭中央空调的风机盘管可以调节风机转速，对每个空调房间都能进行单独调节，因此在节能方面表现卓著。 2、风管式系统 风管式系统的家庭中央空调就是以空气作为输送介质，利用冷水机组集中制冷，将新风冷却或加热，而后与回风混合后送入室内。如果没有新鲜风源，风管式系统类型的家庭中央空调就只能将回风冷却或加热了。 此类家庭中央空调成本较低，而且新风系统能够更好的提高空气质量，使用户倍感舒适。 3、多联机型系统 这里所谓的“多联机型系统”就是制冷剂流量系统。这类家庭北京中央空调以压缩制冷剂为输送介质，一台压缩机就可带动多台室内机，室外主机则有外侧换热器、压缩机以及其它多个附件组合而成。而室内机则由直接蒸发式换热器和风机组合而成。制冷剂通过管路由室外机送至室内机，通过控制管路中制冷剂的流量以及进入室内各散热器的制冷流量，来满足不同负荷房间对热湿的要求。 此类家庭中央空调的优点在于可以满足不同房间的需求。同时在节能方面表现也同样出色。