源热泵进家庭 遭遇“水土不服”

□天津工业大学新校区应用地热深井、地源热泵、水源热泵等技术打造绿色节约型校园。图为工作人员对新校区的地源热泵、水源热泵系统进行检测。 新华社资料图片 □晨报记者 郁文艳 “浦东某别墅区采用地源热泵这一新技术来制冷取暖，然而电费却高达18元/度。 ”近日，这样一则报道引起部分市民对这一清洁可再生能源技术的关注。 与核能相比，地源热泵非常安全，它不需要锅炉，不需要冷却塔，不需要堆放燃料废物的场地，机组运行时，不消耗水也不污染水，环保效益非常显著。这样的清洁能源,为何使用起来成本这么高呢？它能否大规模投入应用？记者就此采访了上海市制冷学会的专家。 地源热泵靠土壤交换能量 从外表看，崇明陈家镇建设发展有限公司的办公楼并无特别之处。但这幢小楼却采用很多节能环保技术，地源热泵便是其中之一。公司有关负责人介绍说，办公楼前的地下埋设了管道，机组运转后，就能通过管道从地下提取或储存热量。夏天，把室内热量储存到地下；冬天，把热量从地里“取”出来，供给室内采暖，“办公楼运转一年多来，冬暖夏凉，地源热泵和其他节能技术综合使用，为办公楼节省了不少电费。” 上海市制冷学会理事长王如竹介绍说，地源热泵技术的运用近年越来越热，它是一种利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源，进行能量转换的供暖制冷空调系统，属于中央空调系统的一种。夏季，室内温度比土壤温度高，系统把室内热量释放到土壤里；冬季，土壤温度比室内温度高，系统从土壤中提取热量，“它完全运用大自然来实现能量交换，上海世博会也曾运用该技术和与之类似的江水源热泵。” 实际上,地源热泵可以算作中央空调系统的一种。它可以与传统中央空调系统达到同样的制冷或取暖效果，但用电量则要比传统中央空调系统省30%-40%。然而，这种技术并非任何住宅区或办公楼等场所都适用，“首先它需要能埋设管道的土地，其次，就像传统中央空调一样，那些对空调需求率高的场所，安装这一系统才划算。” 比传统中央空调省电30% 王如竹表示，与传统中央空调系统相比，地源热泵虽然要埋设管道，但它不需要锅炉，不需要冷却塔，也不需要堆放燃料废物的场地，机组运行时，不消耗水也不污染水，因此，这种技术的环保效益显著。此外，产生同样的制冷取暖效果时，地源热泵能省电30%-40%。和传统中央空调一样，它也能人工调节温度，如果设计合理，实际效果能达到人们所设想的温度。 闵行区档案馆也是运用地源热泵技术的建筑，档案库房常年需保持22℃左右的温度。相关技术人员介绍，夏季，室外温度37℃-38℃，要保持22℃左右的温度，地源热泵机组每小时耗电100度，而传统中央空调系统需要140度；冬天，地源热泵的节能效果更明显，每小时耗电80-90度，而传统中央空调可能要耗电130-140度。 王如竹表示，从前期埋设管道、安装机组等投入来说，地源热泵的成本要高些，但其后期运转维护所需的费用要比传统中央空调省很多。冬天的效果尤其明显，只需1千瓦的电力，就可将土壤中4-5千瓦的热量送入室内；而传统中央空调的锅炉烧水需要消耗燃油或煤，成本很高，排放气体还造成环境污染。 专家称利用率高才划算 从数据来看，地源热泵相当省电。但浦东安装该技术的某别墅区，业主的电费却为何高达18元/度？王如竹解释说，由于地源热泵本质还是中央空调，因此和传统中央空调一样，要在使用率高的地方运用才划算。而记者了解到，浦东这一别墅区的入住率目前还不高，已入住的业主也并非24小时使用地源热泵，如此一来，分摊到每个业主头上的费用自然上升了。 “比如说，某家庭夏季每天只要开五六小时的空调，就能达到这个家庭所需的制冷效果，这样的家庭肯定没有必要安装地源热泵。”据王如竹透露，地源热泵适用入住率较高的宾馆、中央空调使用率高的建筑。据悉，目前上海利用浅层地热能空调的大小工程已有数百个，其中也有独幢别墅，但规模都不大，住宅区大规模运用地源热泵技术的更是罕见。 王如竹表示，能够采用地源热泵技术的项目必须具备相应的条件，比如它需提供一定规模的土地来埋设管道，但由于上海土地资源紧张，加上不可随意开挖地下部分，因此有条件埋设管道的建筑也有限。在设计时，还要考虑是否能使土壤冬夏达到热量平衡。 专家认为，新环保技术必须找到适用的地方，例如对空调需求较大的用户，以及合适的适用条件等。 [名词解释] 何谓地源热泵 地源热泵是一种利用浅层地热资源（也称地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供热又可制冷的高效节能空调设备。地源热泵通过输入少量的高品位能源 （如电能），实现由低温位热能向高温位热能转移。地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源，即在冬季，把地能中的热量取出来，提高温度后，供给室内采暖；夏季，把室内的热量取出来，释放到地能中去。通常地源热泵消耗1KW的能量，用户可以得到4KW以上的热量或冷量