NJ-160型

水 泥 净 浆 搅 拌 机

说

明

书

上海荣计达实验仪器有限公司

一、用途和适用范围

本机是贯彻GB-1346-89所规定的专用设备之一，是按GB3350.8-89主要技术参数制造的新型双转双速净浆搅拌机。将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度，凝结时间及制作安定性试块之用，是水泥生产厂，建筑施工单位，有关大专院校，科研单位试验室不可缺少的设备。

二、主要技术参数

1.搅拌叶片转数及时间：

搅拌速度            公转（r/min）            自转 (r/min)            一次自动控制程序时间S

慢	62±5　	　    　140±5　	120±3

停

快	125±10	             285±10	120±3

2.搅拌叶片宽度：111mm

3.搅拌叶片与叶片轴连接罗纹：M16*1

4.搅拌锅内径*最大深度：φ160*139mm

5.搅拌锅壁厚：1mm

6.搅拌叶片与搅拌锅之间工作间隙：120±3

7.外形尺寸：472*280*466mm

8.净重：45KG

三、主要结构原理：

1.结构    主要由底座、立柱、减速箱、滑板、搅拌叶片、搅拌锅、双速电动机组成。

2.工作原理：双速电动机轴由连接法兰与减速箱内蜗杆连接，经蜗轮付减速使蜗轮轴带动行星定位套同步旋转，固定在行星定位套上偏心位置的叶片轴带动叶片公转，固定在叶片轴上端的行星齿轮围绕固定的内齿圈完成自转运动。双速电动机经时间程控器控制自动完成一次慢一停一快转的规定工作程序。搅拌锅与滑板用偏心槽旋转锁紧。

四、操作及使用

1.先把三位开关都置于停，再将控制器插头插入面板的程控输入插座，然后方可接通电源。

2.自动搅拌操作：把1K开关置于自动位置，即完成慢搅120秒，停10秒后报警5秒共停15秒，快搅120秒的动作，然后自动停止。

3.当一次自动程序结束后，若将1K开关置于停，再将1K开关置于自动，又开始执行下一次自动程序。

4.每次自动程序结束后，必须将1K置于停，以防停电后控制器误工作。

5.手动搅拌操作：把1K开关关置于手动位置，再将三位开关2K置于慢、停、快、停、则分别完成各个动作，人工计时。

6.搬动手柄可使滑板带动搅拌锅沿立柱的导轨上下移动，上移到位后旋紧定位螺钉即可搅拌，卸下搅拌锅与之相反，自上方往下看叶片自转方向为顺时针。公转方向与自转方向相反，如机上箭头所示。

六、调整与保养

1.调整   本机出厂前已将搅拌叶片与搅拌锅之间的工作间隙调整到2±1毫米，经试车后或维修时确需调整，方法如下：

搅拌叶片与搅拌锅之间的工作间隙使用随机所配间隙量针测量，若超过2±1毫米，可松开调节螺母12，旋转叶片14，合格后再拧紧调节螺母12；或松开电机与立柱16，减速箱21法兰与电动机1连接的螺钉，合格后再拧紧螺钉。

2.保养

（1）应保持工作场地的清洁，每次使用后应彻底清除搅拌叶片与搅拌锅内外残余净浆，并清扫散落和飞溅在机器上的灰浆及脏物，擦干后套上防护罩，防止落入灰尘。

（2）本机器无外部加油孔，减速箱内蜗轮付、齿轮付及轴承等运动部件每季加二硫化钼润滑脂一次，加油时可分别打开轴承盖，滑板与立柱导轨及各相对运动零件的表面之间应经常滴入机油润滑。每年应浆机器全部清洗一次，加注润滑剂。

（3）机器运转时遇有金属撞击燥声，应先检查搅拌叶片与搅拌锅之间的间隙是否正确。

（4）当更换新的搅拌锅或叶片时，均应按前述方法调整间隙。

（5）使用搅拌锅时要轻拿轻放，不可随意摔碰，以防锅子变形。

（6）应经常检查电气绝缘情况，在20±5℃，相对湿度50%-70%时的冷态绝缘电阻≥5欧姆。