AWA5936爱华振动仪定义与符号

AWA5936-1(同时测量机器振动a.v.s),AWA5936-2(同时测量机器振动a.v.s ，积分平均)，AWA5936-3(机器和手传振动，积分平均，不含 打印机)

AWA5936型振动计是采用数字信号处理技术的新一代手持式振动测量仪器，可以同时测量多种评价指标，可以测量机械振动，也可以测量人体手传振动；可以测量瞬时振动值，也可以测量积分时间平均值。

进行机械振动测量时，a、v、s三种振动量的有效值、峰值、峰峰值，以及两种时间计权（F和S）是并行（同时）进行测量的。以15.92Hz为参考频率，加速度、速度、位移的线性范围均大于80dB。

当选配手传振动测量软件时，可按GB/T 14790.1-2009（ISO 5349-1）《机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第1部分：一般要求》标准要求测量手传振动。

内置FLASH RAM可靠保存测量结果；也可选配SD卡存贮数据,使具有大容量存贮、录音、U盘、读卡器等功能。

本仪器可用于机器、电机、车辆、建筑等振动的测量和手传振动测量。也可将本仪器作为振动测量的采集系统，将数据采集后保存在仪器中，再传到计算机中进行进一步分析处理。

定义、符号和缩写

Ts    设定的积分测量时间

Tm    实际测量经历时间

Nm    实际统计分析的采样个数

N:    组名或测点的名称，用户可输入。

a rms  加速度有效值

v rms  速度有效值

s rms  位移有效值

a p    加速度峰值

v p    速度峰值

s p    位移峰值

a p-p  加速度峰峰值

v p-p  速度峰峰值

s p-p  位移峰峰值

aeqT  T时间内加速度有效值的等效值

veqT  T时间内速度有效值的等效值

seqT  T时间内位移有效值的等效值

Wx	  x计权方式（对于手传振动为Wh和带限Wbl）

Exp 1s   指数平均，时间常数(为1s（式4-1）

Exp 8s   指数平均，时间常数(为8s（式4-1）

Lin 1s   线性时间平均，积分时间为1s（式4-4）

Lin 8s   线性时间平均，积分时间为8s（式4-4）

VWheq.T  频率计权为Wh，积分时间为T的等效振级

VWheq4h	 8小时为参考时间的日振动暴露量

VWheq8h  4小时为参考时间的日振动暴露量

VBLeq,T	频率计权为BL，积分时间为T的等效振级

max		最大值

min		最小值

ave	 平均值

电池电量显示

电池欠压

SD卡已插入

# 装箱清单（标准配置）

| 名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1台 |  |
| 振动传感器 | 1个 |  |
| 磁吸座 | 1个 |  |
| 夹紧块 | 0~1个 | 需选配手传振动软件 |
| 铝箱 | 1只 |  |
| 5V外接电源 | 1只 |  |
| 5号碱性电池 | 4节 |  |
| 光盘 | 0-1张 | 需选配积分软件 |
| RS232传输线 | 0-1根 | 需选配积分软件 |
| 使用说明书 | 2本 |  |
| 合格证 | 1张 |  |
| 检定证书 | 1张 |  |

可选模块及配件

| 名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SD卡大容量存贮模块 | 1 | 安装在仪器内部，配2GB容量的SD卡 |
| 监听耳机 | 1 | 主观监听及回放监听用 |