BXK防爆控制箱适用范围和分类方法

BXK防爆控制箱的使用范围冶金、医药、轻工、纺织、生物工程、航天航空工程以及军工等爆炸性气体或粉尘环境中，防爆原理采用介质隔离点燃源的防爆措施。即：把用户所用的电器元件安装在一个充满正压洁净气体的柜体内，使外部环境中易燃易爆的混合性气体无法接触到电器元件在正常工作时所产生的电火花或危险温度，从而达到电器防爆的目的。

BXK防爆控制箱根据不同的分类方法，进行区分，按进气方式分为通风型和补偿型。如果需要解决的是大功率防爆控制箱变频器的散热问题就选择通风型的，因为产品能为不间断连续供气，正压腔内装元件的工作热量可随气路带走，具有很好的散热功能，适用于解决散热；而补偿型为间断性供气，正压腔要有良好的密封性，确保耗气量小。根据外观设计大体又可以分为三种，根据形式的不同，采用不同的做工，柜式产品，箱式产品和琴式产品，最常用的柜式产品采用GGD柜架，箱式产品采用优质钢板焊接结构，琴台式产品采用优质钢板折叠焊接成型，主副盘结构也不同，柜式为左右结构，电缆沟座式安装，下进线、前门操作，后门检修。箱式为上下结构，挂式安装，下进线、前门操作和检修。琴式为前后结构，座式安装，下进线、琴台操作，后门检修。防爆控制箱的材质一般采用Q235冷轧板，也可以根据客户的具体要求来定制，可实现两路或多路电源进线进行电路的自动或手动切换。根据用户提供的电气原理图及主要技术参数选定相应的防爆电器组合，确定外形尺寸，满足用户现场的需要。

乐清依客思（www.cneks.com）BXK防爆控制箱采用Q235钢板焊制或者采用不锈钢、铝合金制作，表面喷漆或喷塑，可装开关，电流表，指示灯，按钮，PLC,变频器，接触器，仪表等。采用主、副盘结构，主盘为正压腔，内装用户所需的电器元件和防爆必须的减压传感系统、通风布气系统、气压调节系统等，副盘内装防爆换气自控系统，防爆电源自切换系统、防爆报警系统、防爆压力显示系统、进出气源连接口等适用于20区 21区 22区 环境温度-5-40度 相度湿度不大于95%外壳有冷轧板折弯焊接而成或铝合金压铸成型 密封圈式电缆引入装置