|  | 概述: 德国 工业型防爆型真空吸尘吸水机，防爆等级 达到国际测试的M等级。 M等级相当于军队防爆等级要求。 机型: NT 80/1 B1 M 订货号. 1.667-2-02.00 |
| --- | --- |

| 标准配置 ※圆筒过滤器滤芯1个 ※安全过滤器1个 ※干湿两用地扒头 370 mm, ※机械双浮子装置 ※不锈钢防爆隔离板 ※手推柄 ※不锈钢弯管 ※不锈钢吸尘管 2*0.5M ※导电吸尘管 4M （内置导电金属丝， 安全系数更高） ※抛面吸尘扒头 960mm ※吸尘毛刷 | 参数 空气流量(Air flow rate) l/s 真空度(Vacuum) mbar/Kpa 尘箱容积(Container capacity) I 最大额定功率(Max.power rating) W 标准内径(Standard inside dia) mm 电源线(Power cable) m 工作噪音(Operating noise) dB/A 重量(Weight) kg 尺寸(Dimensions)（长x宽x高） | 56 235/23.5 80 1380 40 10 68 29.5 660x520x1078mm |
| --- | --- | --- |

产品描述与应用 德国KÄRCCHERR 工业防爆型真空吸尘吸水机 NT 80/1 B1 M 很多企业为了避免爆炸的发生，可怕的易燃易爆粉末或者颗粒，需要及时吸除，为了迅速消除危险源。 德国KÄRCCHERR工业防爆型真空吸尘吸水机 NT 80/1 B1 MS 此款设备防爆等级为国际标准的M等级 M等级足以达到军队及安全行业要求的防爆标准，用来快速及时地吸除化学粉末、化工行业颗粒、 火药残渣、钛金属等易燃易爆物。符合最新的ATEX标准. 工作原理：上述残渣物被吸入桶身底部，经过水循环装置，把残渣物淋湿，在潮湿状态下，残渣物 不再是危险源，再通过二层德国KÄRCHER专利滤芯过滤，使过滤出的空气达到99.99%的净化空气 指数，即达到了环保要求，而且不会对工作环境造成污染。 水位安全控制：设备尘箱内只有放有足够的水，机器才能够启动，避免误操作，安全系数更高。 产品特点：操作简单，一键式操作，使用者方便易用。 不锈钢桶身一体成型，吸入及过滤二项任务可在桶身内部同时完成，紧凑耐用。 脚轮增大，移动灵活。工作噪音低，避免工作环境的嘈杂。 原厂标准配置齐全，满足吸除不同的清洁物体。 性价比高，同类产品中，等级更高，售价适中。 推荐行业：食品加工、化妆品生产行业、制药行业、化工原料生产行业、铜箔加工、钛金属加工、 安全部门、部队公安、射击俱乐部等。

联系我们：

上海春照实业有限公司

电话：021-51085887 51085286

传真：021-34636021

联系人：沈蕊 13524058025