# 除油机回收工业浮油

江海过滤设备有限公司从2008年开始生产撇油机，分离液体表面的浮动废油，撇油机主要处理冷却水和其他工业清洗产生的工业废水。除了管式除油机之外，江海还生产带式除油机。江海公司生产的除油机型号多样，能根据用户现场的具体情况设计具体的解决方案。目前江海除油机已经广泛用于各类工业现场，包括化工行业、钢铁制造行业、汽车工业、金属加工业和精炼工业等。

为什么要除去工业混合液中的浮油呢？

冷却液中若经常混入润滑油而长期，其使用寿命和工作效率大大降低，从而影响生产线的正常高效工作。同时，若工业乳化液被封闭的油层覆盖，易滋生厌氧菌，可能造成乳化液失效。对于洗涤剂和脱脂液来说，长期混入油污也会影响其效率。故而，定期长期持续除去工业混合液中的油污，既能保证工业制剂的使用效率，又将使用寿命延长到原来的很多倍。从为而用户降低处理成本，又节约了生产设备维护和运作成本。

为什么要选用管式分离设备？

由于有的比重轻于水，对于一般的混合液来说，油会自然的浮在液体表面，运用管式除油机就能轻松的油污除去。因为管式除油机的管子可以浮在液体的表面，并且可以引起轻微的震动使浮油可以迅速的沾附在除油管上。

JH管式除油机

是专为水池宽度在400 到3 m之间的水池的油污清理设计的管式除油机，水池的长度可大于10 m。

JH管式除油机先进小巧的设计，帮助管式除油机高效清除整个水池表面的浮油。

JH管式除油机的收油管在水池表面形成一个密闭的环形，以一定方向循环浮动；通过这种方式，油污被粘到收油管表面，收油管通过除油机的驱动轮进入除油机主机；随着驱动轮的运转，陶瓷刮片将收油管上的油污刮除干净，油污进入收油容器。

JH 管式除油机的上升高度（除油机距水池表面的最大距离）可达到1.5m。

除油机结构坚固耐用，能长时间持续的工作；同时除油机的各个部件均为高度耐磨的陶瓷材料和高硬度的钢材制成，在机器运行过程中能排除污水中的砂石、碎片及固体颗粒影响，保持持续高效的工作状态。除了驱动轮外，整个JH主机均为高度耐磨且抗腐蚀性的不锈钢材料制成。

根据油层的厚度和粘度的差异，JH 管式除油机的收油能力可达到230L/H。管式除油机还有各种配套的安装配件，用户可根据需要，将2H 除油机安装于各类现场。

JH管式除油机特别的设计有如下优势:

- 用户选择这款产品，能延长乳化液和脱脂剂的使用年限，故而能快速收回成本。

- 采用坚固、防腐蚀的材料，将系统的维护成本降至最低。

- 安装便捷，基本上能应用于所有的预装配系统的生产设备。

- 管式除油机能灵活的适应液位的变化，正常高效工作。

- 收油管在水池表面来回浮动，粘油而不沾水，实现大面积的清除油污。

- 预制的支架系统，安装灵活方便。

应用领域:

- 机加工

- 淬火

- 汽车

- 废水处理厂

- 小型工厂

- 混合液表面处理

- 其他行业

JH 管式除油机--技术参数

- 工作功率: 0,09 kW

- 除油能力: max. 230 l/h

- 最大环境温度: -20 °C bis +95 °C

- 尺寸 / mm:
(W*L*H) 305 x 383 x 225

- 最小水池表面面积:
min. 500 x 800 mm

- 上升高度: max. 600 mm

- 最长收油管长度: max. 20 m

- 重量:16 kg

JH管式除油机的工作使用状况：

江海管式除油机上的收油管通过在水池表面来回旋转，使机器能可靠、高效的清除水池角落的油污；收油管能适应各种形状的水池，跟随水池的液位浮动，高效的清除水池表面的大面积油污。