第一、雪花制冰机特点

01．采用世界名牌-意大利扎努西压缩机,制冷效率高。

02．纯铜冰桶，不锈钢冰刀,安全可靠。

03．全自动微电脑控制，运行稳定，控制可靠。

04．全304 2B不锈钢外壳，经久耐用，高雅大方。

05．节电节水设计，无氟制冷剂，环保节能。

06．前部有电源开关和功能指示灯，使用方便。

07．冰形为不定形细小颗粒状碎冰,冰形小,能渗入较窄间隙,冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计。

08．GUIGO品牌FM系列雪花制冰机的整体设计出自专家之手，整个制冰过程轻松自如，完善的人性化设计让您感受科技之美。

第二、供排水安装图

实物图

第三、使用方法

01. 取下外包装,并从出储冰箱内取出随机所附文件袋及进水管、排水管、冰勺等附件。

02. 将制冰机放置通风处，与墙保持不少与150mm的空间，远离热源。确保机器平稳放置。

03. 将随所附的一个ф12软塑波纹排水管与机器背部出水管相接，另一端置于下水道口内。

04. 将随机说附进水管一端连接到自来水供水管的水龙头上，另一端与制冰机背部的水阀螺纹接头相连，注意在连接时，进水管两端均需放置密封圈（随机配）

05. 拧开自来水龙头，保证进水管水流畅通。

06. 插上电源插头，按下操作面板上面的翘板开关，这时制冰机开始工作，制冰机从进水→制冰→脱水→储冰实行全自动连续制冰。如果储冰箱内的冰量达到一定程度，操作面板上的冰满灯会亮，制冰机自动停机，当外部供水管出现断水或供水故障时，制冰机操作面板上缺水灯会亮，制冰机停机。

四、注意事项

01．不论压缩机出于何种原因（缺水、冰量过多、断电等）而停机时,不得连续启动,要每隔5分钟再启动,以免损坏压缩机！

02．定时检查进、出水管接头,以便处理可能泄露的少量余水！

03．制冰碎冰不用时，应排掉内胆内的余水，用干净的布檫干储冰箱内胆，拧掉箱体后面排污接头盖以排掉水盒内的余水，再拧紧排污接头盖！

04．当周围温度降到O℃以下时，有结冰的可能，必须进行排水作业，将水放掉，否则有可能造成进水管的破裂！

05．在对制冰机进行清洁、检查及一周以上不用时，请拔掉电源插头。

06．排水管应每年检查1~2次，以防堵塞。