®

Since 1968

Industrial vacuum cleaners

Vacuum technologies for industrial application

®

Since 1968

Industrial vacuum cleaners

Vacuum technologies for industrial application

| 技术参数 |
| --- |
| 工作时进气压力 | 巴 | 7 |
| 进气口尺寸 | 毫米 | 14 |
| 空气消耗量 | 立方米/小时 | 78 |
| 真空度 | 毫米水柱 | 4.100 |
| 风量 | 立方米/小时 | 192 |
| 过滤网面积 | 平方厘米 | 5,200 |
| 噪音等级 | 分贝 | 73 |
| 集尘箱容积 | 升 | 50 |
| 过滤网的类型 | 类别 | 聚酯过滤器 |
| 吸尘口直径 | (毫米 | 50 |
| 过滤能效 | 微米 | 1 |
| 机器尺寸(长×宽×高） | 毫米 | 620×500×930 |
| 机器重量 | 公斤 | 37 |
| 过滤器（主过滤器） |  |  |
| 过滤面积 | 平方厘米 | 5,200 |
| 过滤等级/材质 |  | M/阻燃、抗静电聚酯过滤器 |

| 附 件 Ø 50 mm 编码 |
| --- |
|  | 变径50/50mm（带接地接头） | 30100T |
|  | PU加强抗静电软管 3米带橡胶接头 | 32156T |
|  | “S”形铝制弯管 | 34306 |
|  | 吸尘扒头430mm | 吸尘34381 吸水34382 |
|  | 附件连接铝管 | 30005T |
|  | 圆毛刷 | 34321 |
|  | 导电橡胶吸尘尖嘴 | 34130 |

# Text boxes

COMPAIR/281/220

气动防爆工业吸尘器

ATEX 1

适用于Z 1-21防爆区

II 2 G/D CT85 ºC

吸尘机头

吸尘装置有1个吸尘单元的文丘里管组成，使用成本较低

过滤器

BIA  M级认证

抗静电、阻燃、聚酯纤维纤维过滤器

过滤级别1微米

密封槽均采用C型设计

保证长时间完美密封

吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，完美密封

导电漆喷漆

整机导电漆喷漆，不易生锈，抗划伤

COMPAIR/281/220

气动防爆工业吸尘器