罗茨风机工作原理：

罗茨鼓风机是一种双转子压缩机械，两转子的轴线互相平行。转子由叶轮与轴组合而成，叶轮之间、叶轮与机壳及墙板之间具有微小间隙，以避免相互接触。两转子由原动机通过一对同步齿轮驱动，作方向相反的等速旋转。借助于两叶轮的相互啮合（假定其叶面相互接触），鼓风机进、排气口不直接相通，叶轮与机壳及墙板围成封闭的基元容积，其大小在旋转过程中不发生变化。传统形式下，气体的压缩，是在基元容积与排气口连通的一瞬间，由高压气体向基元容积回流均压而实现的。

罗茨风机产品特点：

1、产品安装灵活，可以垂直安装和卧式安装两种。

2、油箱与气腔室分开，产品气腔内绝对无油，使输送的空气洁净无油。

3、进气口和排气口为菱形设计，这样能减小气流脉冲和降低噪音。

4、叶轮型面设计成摆线结构，将机壳与转子之间的密封变为零密封，能大大减小内泄漏量，从而提供鼓风机的容积效率，达到节能的目的。

5、同步齿轮采用优质合金钢精磨加工而成，精度等级达到GB10095的5级。

6、转子经动平衡精度等级达到G2.5级。从而使鼓风机运行平稳，振动小，无机械噪音，使用寿命长。

7、风机结构简单，加工精度高，使用维护方便。