离心鼓风机和罗茨鼓风机的区别：

什么情况下选择离心鼓风机或罗茨鼓风机？

答：1. 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。

因为罗茨鼓风机属于恒流量风机，工作的主参数是风量，输出的压力随管道和负载的变化而变化，风量变化很小。

罗茨风机是一种高压风机，罗茨鼓风机为容积式风机，输送的风量与转数成比例，把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。

2. 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。

因为离心风机属于恒压风机，工作的主参数是风压，输出的风量随管道和负载的变化而变化，风压变化不大。

离心式风机，风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮（或称几级）在离心力的作用下进行的。

3. 离心风机属于平方转矩特性，而罗茨风机基本属于恒转矩特性。